Открытое акционерное  общество

#### Проектный институт

«Башкиргражданпроект»

Свидетельство СРО-П-РБ-1185 №СРО-П-Б-0060-08-2014 от 06.08.2014г.

Заказчик –

Администрация городского поселения г.Благовещенск

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК В СОСТАВЕ ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ДСП)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ

20857-ОПЗ

Том 2 книга 3

УФА – 2020  г.

Содержание тома общей пояснительной записки

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 20857-СТ.ОПЗ | Содержание тома общей пояснительной записки |  |
| 20857-СП | Состав проекта |  |
| 20857-АК | Авторский коллектив |  |
| 20857-ОПЗ | Введение |  |
|  | Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории. |  |
|  | 1.1. Положение населенного пункта в системе расселения. |  |
|  | 1.2. Существующая застройка. |  |
|  | 1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии. |  |
|  | 1.4. Транспорт и дороги. |  |
|  | 1.4.1. Железнодорожный транспорт |  |
|  | 1.4.2. Автомобильный транспорт. |  |
|  | 1.4.3. Городские улицы и дороги, общественный транспорт. |  |
|  | 1.4.4. Водный транспорт. |  |
|  | Глава ІІ. Природные условия. |  |
|  | 2.1.Климат |  |
|  | 2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф. |  |
|  | 2.3. Гидрологическая характеристика |  |
|  | 2.4. Почвы и растительность. Особо охраняемые природные территории. |  |
|  | 2.5. Минерально-сырьевые ресурсы |  |
|  | Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории. |  |
|  | 3.1. Прогноз социально-экономического развития. |  |
|  | 3.2. Численность населения. |  |
|  | 3.3. Объемы строительства. |  |
|  | 3.3.1. Жилищное строительство. |  |
|  | 3.3.2. Культурно-бытовое строительство. |  |
|  | 3.4. Функциональное зонирование. |  |
|  | 3.5. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение. |  |
|  | 3.6. Охрана памятников историко-культурного наследия. |  |
|  | 3.7. Озеленение. Рекреация. |  |
|  | 3.8. Пожарная безопасность. |  |
|  | Глава ІV. Инженерная подготовка территории |  |
|  | Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт. |  |
|  | 5.1 Внешний транспорт. |  |
|  | 5.2.Городские улицы и дороги. |  |
|  | 5.3.Общественный транспорт. |  |
|  | 5.4.Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств. |  |
|  | Глава VI. Инженерное обеспечение. |  |
|  | 6.1. Теплоснабжение |  |
|  | 6.2. Газоснабжение |  |
|  | 6.3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. |  |
|  | 6.4. ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |
|  | 6.5. Электроснабжение |  |
|  | 6.6.Телефонизация |  |
|  | Глава VII. Охрана окружающей среды. |  |
|  | 7.1. Охрана воздушного бассейна. |  |
|  | 7.2. Охрана водных ресурсов. |  |
|  | 7.3. Охрана почв, растительности, лесов. |  |
|  | 7.4. Защита от электромагнитного излучения. |  |
|  | 7.5. Санитарная очистка территории. |  |
|  | 7.6. Радиационная обстановка. |  |
|  | Глава VIII. Проектные предложения по реализации генерального плана. Первая очередь строительства. |  |
|  | Глава IX. Баланс территорий. Основные технико-экономические показатели. |  |
|  | Глава X. Проектные предложения по выделению границ города Благовещенск в составе административных границ ГП г.Благовещенск. |  |
|  | 10.1. Проектные предложения по выделению границ города Благовещенск в составе административных границ ГП г.Благовещенск. |  |

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОМ 1 | Генеральный план ГП г.Благовещенск | ДСП |
| 1 | 20857-ГП-КПЗ Том 1 книга 1 | Положение о территориальном планировании |  |
|  |  | Краткая пояснительная записка. |  |
| 1 | 20857-ГП-ГД Том 1 книга 2 | Карты Генерального плана |  |
|  | ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2 | 20857-ОПЗ Том 2 книга 3 | Текстовая часть материалов по обоснованию |  |
| 2 | 20857-ГД Том 2 книга 4 | Карты материалов по обоснованию |  |
|  | 20857-электронная версия | Версия проекта в электронном виде (CD-диск) |  |

###### Список авторского коллектива

| Руководитель архитектурной мастерской | А.А.Курочкин |
| --- | --- |
| Архитектор | Д.Егорова |
| Главный специалист | Л.М.Салихова |
| Инженерная подготовка | Э.М. Фазылянова |
| Водоснабжение, канализация | Э.М. Фазылянова |

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

Главный архитектор проекта ______________________________ Г.Г.Богатырева

подпись    дата    фамилия   и. о.

Общая пояснительная записка

(материалы по обоснованию)

В соответствии с действующим законодательством внесены изменения в утвержденный Генеральный план в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» в части выделения границ города Благовещенск в составе городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Внесение изменений не затрагивает проектные решения утвержденного Генерального плана, с сохранением сроков реализации генплана.

Введение.

Основание для проектирования.

Корректировка генерального плана городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  (далее по тексту – ГП г.Благовещенск) разработан по заказу Министерства строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом №86/09 и заданием на разработку документа территориального планирования.

Предыдущий генплан был разработан в 1980г институтом «Ленгипрогор» (г.Ленинград)  и не был реализован в части реконструкции центральной части города со сносом неблагоустроенного жилого фонда и строительства многоэтажной секционной застройки.

В 1991г  институтом «Ленгипрогор» (г.Ленинград) был разработан проект детальной планировки жилого района «Северный» с размещением на новых землях многоэтажной секционной застройки. Данный проект также не был реализован, но на территориях жилого района «Северный» сейчас ведется строительство малоэтажной застройки.

Цель работы.

Целью данного проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – 2020 год;

Расчетный срок – 2030 год.

Основная задача.

Обеспечение градостроительными средствами стабильное функционирование и взаимосвязанное развитие населенного пункта, как составной части системы расселения Благовещенского района, транзитно-коммуникационной, инженерной и составляющей инфраструктур. Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировок территорий и т.д), разработок жилищных и социальных программ.

Использованные материалы.

- Проект выполнен в соответствии с Федеральными Законами, Кодексами, Постановлениями Правительств Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными и правовыми актами и документами.

- Утвержденная градостроительная документация по Республике Башкортостан, ГП г.Благовещенск.

- В проекте  использованы данные, предоставленные Администрацией ГП г.Благовещенск, данные отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, топографическая съемка ГИС ИНГЕО.

- Федеральные и Республиканские целевые программы.

- Документы о состоянии окружающей среды, техногенной обстановке.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение населенного пункта в системе расселения.

Городское поселение город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан вырос из заводского поселка, возникшего при Потехинской медеплавильной фабрике, основанной в 1756 году купцом Матвеем Мясниковым на реке Потехе, впадающей в реку Белую. Расстояние от г.Уфа -  42  км.

В составе «Территориальной схемы градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан»

В составе транспортно-дорожной сети республики:

- Территория городского поселения расположена между федеральными направлениями движения грузопотоков Челябинск-Уфа, Уфа-Пермь, Уфа-Казань;

- Находится по ходу железнодорожного сообщения Самара-Уфа-Челябинск и обслуживается подъездными железнодорожным путями со стороны северной промышленной зоны г.Уфа. Развитие железнодорожного транспорта на территории Благовещенского района планируется в направлении г.Пермь;

- Связь со столицей республики городом Уфа осуществляется по автомобильным дорогам федерального значения «Оренбург-Пермь», республиканского значения Уфа –Бирск;

В составе трубопроводного транспорта республики.

- по территории Благовещенского района в восточном и южном направлении от границ ГП г.Благовещенск проходят магистральные газопровод, магистральный нефтепровод, магистральный продуктопровод;

- строительство новых магистральных сетей предполагается по территории Благовещенского района с учетом градостроительных требований;

В составе инженерно-гидрогеологических особенностей республики.

- территория ГП расположена на Камско-Бельском понижении Русской равнины и относится к благоприятным для градостроительного освоения за исключением крутых склонов водоразделов, оврагов и закарстованных участков;

- по территории протекает р.Потеха, которая умеет русло, подверженное боковой речной эрозии;

В составе агроклиматического зонирования республики.

- территория расположена в лесостепной природной зоне с теплой незначительной засушливостью;

В составе минерально-сырьевых ресурсов республики.

- на территории ГП г.Благовещенск и сопредельных территориях отсутствуют месторождения нефти, газа и строительного сырья республиканского значения;

В составе ландшафта и лесных ресурсов республики.

- по северной границе ГП г.Благовещенск находятся территория Гослесфонда, которая может быть отнесены к зеленой зоне населенного пункта;

## В составе административного устройства республики.

- ГП г.Благовещенск является городом республиканского значения и районным центром муниципального района Благовещенский район.

- расположен в центральном внутриреспубликанском субрайоне

Перечень зон с особыми условиями использования территории

На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации могут отображаться следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

| № п/п | Вид зоны | Основание | Возможность градостроительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | зоны охраны объектов культурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34; постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018 № 342- ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 2 | защитная зона объекта культурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34.1 | не подлежащие градостроительному освоению |
| 3 | охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | не подлежащие градостроительному освоению |
| 4 | охранная зона железных дорог | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ); Приказ Минтранса России от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» | не подлежащие градостроительному освоению |
| 5 | придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 26; Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 6 | охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статья 28; Правила охраны магистральных трубопроводов, Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» | не подлежащие градостроительному освоению |
| 7 | охранная зона линий и сооружений связи | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | не подлежащие градостроительному освоению |
| 8 | приаэродромная территория | Воздушный кодекс Российской Федерации, статья 47; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории» применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 9 | зона охраняемого объекта | Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», статья 15; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 №1132 "Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта" (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с ч. 16 ст. 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | не подлежащие градостроительному освоению |
| 10 | зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 11 | охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», часть 10 статьи 2; Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 12 | охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», часть 3 статьи 13; Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | не подлежащие градостроительному освоению |
| 13 | водоохранная (рыбоохранная) зона | Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65; Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», статья 48; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»; Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 14 | прибрежная защитная полоса | Водный кодекс Российской Федерации, часть 2 статьи 65; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 15 | округ санитарной (горно- санитарной) охраны лечебно- оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов федерального значения» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 16 | зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | Водный кодекс Российской Федерации, статья 34; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», статья 18. До утверждения Правительством РФ Положения о зонах санитарной охраны такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями ст.106 ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10); | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 17 | зоны затопления и подтопления | Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1; | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 18 | санитарно-защитная зона | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статья 12; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 19 | зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 135 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы») | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 20 | охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», часть 14 статьи 8. До утверждения Правительством Российской Федерации Положения об охранных зонах такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | не подлежащие градостроительному освоению |
| 21 | зона наблюдения | Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», статья 31. До утверждения Правительством Российской Федерации Положения о зоне наблюдения такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 22 | зона безопасности с особым правовым режимом | Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», статья 31; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2017 № 862-р «Об утверждении перечня объектов использования атомной энергии, в целях повышения уровня антитеррористической защищенности которых устанавливается зона безопасности с особым правовым режимом» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 24 | рыбохозяйственная заповедная зона | Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», статья 49; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 № 1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 25 | зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ); Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются») | не подлежащие градостроительному освоению |
| 26 | охранная зона гидроэнергетического объекта | Водный кодекс Российской Федерации, часть 3 статьи 62; Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов» (вместе с «Правилами установления охранных зон для гидроэнергетических объектов») (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 27 | охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена | СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 264) | не подлежащие градостроительному освоению |
| 28 | охранная зона тепловых сетей | Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» | не подлежащие градостроительному освоению |

1.2. Существующая застройка.

В силу исторических особенностей развития природных и инженерно-технических условий ГП г. Благовещенск имеет структуру, расчлененную магистральной автомобильной дорогой и системой прудов на реке Потехе.

Автомобильная дорога Уфа-Бирск делит город на два планировочных района – северный и южный.

В южном районе находится большая часть жилой усадебной, секционной и общественной застройки, в т.ч и исторической. В северном – жилая усадебная застройка.

Промышленная зона, в основном, располагается в восточной части города, а также вытянута вдоль автодороги «Уфа-Бирск». Часть предприятий находятся на месте слияния рек  Потехи и Белой.

В городскую черту также входят территории бывших деревень Сунеевка, Гремячий Ключ, Репная Поляна, которые  расположены несколько обособленно на севере рассматриваемой территории.

1.2.1. Жилая застройка.

а) Жилая застройка

Общая площадь всего жилищного фонда ГП г.Благовещенск на 01.01.2009г. составила 628037,7 кв.м. общей площади. Средняя жилищная обеспеченность - 18,6 кв.м. общей площади на человека.

По формам собственности жилищный фонд характеризуется следующим образом:

таблица а)

| Наименование | Общая площадь, м2 | % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда, всего | 628037,7 | 100,0% |
| В том числе по формам собственности: |  |  |
| -муниципальная | 80446,9 | 12,8 |
| -государственная | 37384,7 | 6,0 |
| -частная | 510206,1 | 81,2 |

В структуре жилищного фонда отмечается высокий удельный вес частного жилья граждан (около 81%).

Из общего объема жилищного фонда на секционную многоквартирную капитальную 2-5-9- этажную застройку приходится около 64% (в основном, в центральной части города).

Техническое состояние жилищного фонда (форма №1, утвержденная Росстатом 20.08.08г. №200) характеризуется достаточно положительными показателями.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа:

| № № | Наименование | Общая площадь, кв.м. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По материалу стен |  |  |
|  | Каменные, кирпичные | 221285 | 35,3 |
|  | Панельные | 221651,2 | 35,4 |
|  | Блочные | 35433,6 | 5,6 |
|  | Смешанные | 11800,3 | 1,9 |
|  | Деревянные | 136003,9 | 21,7 |
|  | Прочие | 141,8 | 0,1 |
|  | По годам возведения: |  |  |
|  | До 1920 | 19566,4 | 3,1 |
|  | 1921-1945 | 15159,7 | 2,4 |
|  | 1946-1970 | 95795,3 | 15,3 |
|  | 1971-1995 | 343567,7 | 54,9 |
|  | После 1995г. | 152226,7 | 24,3 |
|  | По проценту износа |  |  |
|  | 0 - 30% | 491250,6 | 78,8 |
|  | 31% - 65% | 132306,1 | 21,2 |

Аварийный жилой фонд составляет 2759,1 кв.м (2 эт. секционная многоквартирная застройка).

Оборудование жилищного фонда, тыс. м2/%

таблица в)

| Водопро-водом | В т.ч. центральным | Водоотведением | В т.ч. центра-льным | Отопл-ением | Горячим водоснаб-жением | Ваннами | Газом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 487,4/ 77,6 | 469,1/ 74,5 | 466,5/ 74,3 | 425,0/ 67,7 | 507,4/ 80,8 | 380,1/ 60,5 | 363,0/ 57,8 | 491,3/ 78,2 |

Объемы ежегодного жилищного строительства в период 2000-2008гг. изменялись неравномерно (2000г. – 9,6 тыс.кв.м; 2008г. – 14,8 тыс. кв.м. общей площади). В 2005-2007гг. темпы снизились по отношению к 2000г. Можно отметить, что темпы жилищного строительства не полностью соответствуют росту потребностей населения.

Характерной тенденцией последних лет является повышение удельного веса индивидуального жилья от общего объема жилищного строительства: 70% - в 2000г; 79% - в 2008г.

Территория существующей жилой застройки составляет в настоящее время 752,9 га, в том числе по типу застройки:

- многоэтажная застройка (4-5-9- этажная) – 54,9 га ( 7,3 %);

- малоэтажная застройка (2-3- этажная) –32,1 га (4,3 %);

- индивидуальная (усадебная) застройка с участками – 665,9 га (88,4%).

б) Общественная застройка

По данным администрации города уровень обслуживания предприятиями культурно-бытового назначения представлен в нижеследующей таблице.

Уровень обслуживания населения

Таблица г)

| № | Наименование | Ед.изм. | Общее коли-чество | Норма на 1000 жит. | На 1000 жит. | Обеспечен- ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1306 | 49 | 39 | 79,6 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 4661 | 178 | 138 | 77,5 |
| 3 | Больницы | коек | 253 | 13,5 | 7,5 | 55,6 |
| 4 | Поликлиники | пос/см | 500 | 35,0 | 14,8 | 42,4 |
| 5 | Магазины | кв.м торг.пл. | 19941 | 300 | 592 | 197,2 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 240 | 9 | 7 | 77,8 |
| 7 | Предприятия общественного питания | посад.мест | 5802 | 40 | 172 | 430 |
| 8 | Учреждения культуры | мест | 854 | 25 | 25 | 100,0 |
| 9 | Библиотеки | тыс.томов | 479,3 | 4,5 | 14,2 | 300,0 |
| 10 | Спортивные залы | кв.м площ.пола | 5240 | 160 | 156 | 97,5 |

Таким образом, наблюдается недостаточный уровень обслуживания детскими садами, общеобразовательными школами, предприятиями бытового обслуживания, спортивными залами. Обеспеченность медицинскими учреждениями составляет менее 50% от нормативной.

Наблюдается высокая обеспеченность объектами торговли и предприятиями общественного питания. Общественные центры общегородского значения сосредоточены в основном в зоне исторического центра.

В соответствии с исходными данными основная часть зданий общественного назначения имеет процент износа до 30%.

Часть общественных объектов имеет большой % износа:

Две школы (№2 и №3) 1913 года постройки; педагогический колледж — 64%; районная библиотека (ул.Коммунистическая, 36) — 54%; центр детского творчества (ул.Кирова,14) 1908 года постройки.

Экспликация существующих объектов приведена на плане современного использования территории.

в) Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственная, коммунально-складская застройка занимает 731,5 га городской территории (7,9% в границах генерального плана).

По данным Башкортостанстата на 01.01.2009г. на территории города зарегистрировано 513 учтённых хозяйствующих субъектов (для сравнения в 2001г. -373).

На территории города размещаются:

- крупные предприятия обрабатывающих производств: ОАО «Полиэф», ОАО «Благовещенский арматурный завод», ОАО «Благовещенский железобетон» и менее крупные предприятия - ООО «Благовещенский завод полимерных изделий», ООО «Благовещенский пластик», ;

- производство пищевых продуктов: ОАО «Турбаслинские бройлеры», ООО «Благовещенский мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Благовещенский хлебозавод», ООО «Рыбоперерабатывающий завод №1» и др.;

- швейная и мебельная фабрики:

- строительные организации : ЗАО «Стройкомплектсервис», ООО « Благовещенское ДРСУ» и др.;

- деревообрабатывающие предприятия;

- ЗАО «Благовещенская ремонтная база флота», вагоноремонтные предприятия, ремонт буровых и прочих машин;

- научно-производственные предприятия: НПП «ИКАР», ООО «НПП «ГУМИ» и др.;

- дорожно-ремонтные предприятия.

В животноводстве в 2008г. на 107 % возросло производство мяса скота и птицы во всех категориях хозяйств Благовещенского района, в основном за счет увеличения объемов производства на ОАО “Турбаслинские бройлеры”.

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены на основных промышленных площадках в северо-восточной и восточной частях города.

ОАО «Полиэф» и ОАО «Турбаслинские бройлеры» в значительной части отделены от селитебной территории озеленением.

В исторической части города размещаются ОАО «Благовещенский арматурный завод» и ЗАО «Благовещенская ремонтная база флота», имеющие наибольший процент износа основных фондов.

Объекты коммунального назначения (инженерные и строительные службы) расположены на территориях, прилегающих к основным промзонам.

Показатели существующих крупных производственных объектов приведены в нижеследующей таблице (по данным, предоставленным предприятиями на 01.01.2009г.). Часть предприятий не предоставила данные.

таблица д)

| Наименование | Адрес | Класс вред-ности | Износ основ-ных фондов, % | Мощность | Числен-ность раб., чел. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Полиэф» | ул.Социалистическая,71 | I | 15,0 | ТФК-230тыс. тонн/год, ПЭТФ-120 тыс.тонн/год | 1370 |  |
| ОАО «Благовещенский арматурный завод» | ул.Седова,1 | IV | 56,5 | 130000шт./год | 1963 |  |
| Приуфимская ТЭЦ | ул.Социалистическая,52 | I | 35 | 200МВт | 296 |  |
| ОАО «Благовещенский железобетон» | ул.Шоссей-ная,1 | III | 20 | 68тыс.куб.м/год | 280 |  |
| ООО «Агидель» | ул.Социалистическая, 58 | III | н.д. | 10т/час | 282 | н.д.-нет данных |
| МУП «Водоканал», | ул.Бр.Кадомцевых,9/1 | - | 72,9 | 5688,9 тыс.куб.м/год | 156 |  |
| ООО ПКФ «Маяк» | ул.Архитектурная,2 | II | 20 | 7000шт. | 90 |  |
| ООО «Импульс» | ул.Социалистическая | - | 30 | 10500тыс.руб. | 60 |  |

1.3. Существующие памятники истории, культуры, археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Республики Башкортостан» (см. табл. №5а), перечень памятников истории и архитектуры, археологии стоящих на государственной охране, а также выявленные памятники истории и архитектуры, археологии, приводятся в нижеследующих таблицах.

Археология. Близ ГП г.Благовещенск и в его границах известно о наличии 5 памятников археологии: Благовещенская I стоянка, Благовещенская II стоянка и селище, Благовещенские I курганы, Благовещенское городище, Благовещенское селище.

Также, наиболее перспективной зоной присутствия археологических объектов являются оба берега рек Белой, Чернский Лог, Гремячий ключ, Потеха. Анализ топографии и гидрографии участка свидетельствует о высокой вероятности обнаружения памятников археологии в окрестностях ГП г.Благовещенск.

При развитии ГП г.Благовещенск важно внимательно отнестись к землям, прилегающим к территории города. Здесь имеются на землях Благовещенского района археологические памятники. В районах нового строительства, в соответствии с п.1 ст.31 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ, до начала землеустроительных, земляных строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

История и архитектура. На территории ГП г.Благовещенск имеются памятники истории и архитектуры – 11 объектов: 2 объекта, стоящие на государственной охране ( 1 памятник истории и архитектуры, 1 могила) и 9 выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), которые согласно федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-з подлежат государственной охране.

В связи с тем, что на территории города не проводился мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия таковых на запрашиваемых территориях необходимо провести мониторинг территории.

«Реестр недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан                        и их территорий. Благовещенск (начало таблицы)

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати-ровка | Современное использование, для пам. археол. – источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район, город | Село, деревня, улица | Дом |  |  |  |  |
| Памятники истории и архитектуры |
| 1 | Главный корпус Благовещенского медеплавильного завода | Благовещенск | Седова | 1 | 1864 г. | Арматурный завод | п/архитекту- ры (промы-шленной) | ПСМ БАССР N 390 от 19.07.76 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| Могилы |
| 2 | Братская могила красноармейцев, погибших за советскую власть | Благовещенск | кладбище |  | 1919 г. |  | п/истории (историч.) | ПСМ БАССР N 441 от 11.07.55 г. |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 3 | Здание кирпичное | Благовещенск | Кирова | 54 | кон.ХIХв. |  | п/архит. | В |
| 4 | Здание деревянное (с балконом) | Благовещенск | Мира | 57 | нач.ХХв. | Жилье | п/архит. | В |
| 5 | Училище (зап.корпус), киричн. | Благовещенск | Седова | 2 | нач.ХХв. | Учебное заведение | п/истории и архит. | В |
| 6 | Училище (вост.корпус), кирпичн. | Благовещенск | Седова | 2 | нач.ХХв. | Учебное заведение | п/истории и архит. | В |
| 7 | Благовещенская учительская семинария, кирпичн. | Благовещенск | Советская | 11 | 1873 г. | Техникум | п/истории и архит. | В |
| 8 | Здание купеческое | Благовещенск | Советская | 8 | нач.ХХ |  | п/истории и архит. | В |
| 9 | Здание купеческое, деревянное | Благовещенск | Советская | 10 | нач.ХХв. | Жилье | п/архит. | В |
| 10 | Здание деревянное, деревянное | Благовещенск | Советская | 12 | нач.ХХ в | Учреждения | п/архит. | В |
| Выявленные памятники археологии |
| 11 | Благовещенская I стоянка | На Ю-окраине г. Благовещенска, на правом берегу р. Белой | ЭБ | АКБ № 975 | п/архит. | ВВ |
| 12 | Благовещенская II стоянка и селище | В 2 км СЗ-ее г. Благовещенска, у Каменной горы, на мысу правого берега р. Белой | РСВ | АКБ № 974 | п/архит. | ВВ |
| 13 | Благовещенские I курганы | По правой нагорной стороне р. Белой | неизв. | АКБ № 978 | п/истории и архит. | ВВ |
| 14 | Благовещенское городище | В 0,2 км ЮЗ-ее г. Благовещенска, на мысу правого берега р. Белой | РСВ | АКБ № 977 | п/истории и архит. | ВВ |
| 15 | Благовещенское селище | В 0,1 км ЮЗ-ее г. Благовещенска, на мысу правого берега р. Белой | РСВ | АКБ № 976 | п/истории и архит. | ВВ |

1.4. Транспорт и дороги.

Через ГП г.Благовещенск проходят автомобильные дороги республиканского значения «Уфа-Бирск-Янаул», межмуниципального значения «Благовещенск – Павловка – Красная Горка».

Транзитное железнодорожное сообщение отсутствует, к территории промышленной зоны города подходят подъездные железнодорожные пути со стороны северной промышленной зоны г.Уфа.

Река Белая – судоходна. Имеется пассажирская пристань и инфраструктура ремонтной базы речного флота.

В восточном направлении от границ ГП г.Благовещенск по территории Благовещенского района проходят коридоры трубопроводного транспорта.

1.4.1. Железнодорожный транспорт.

По восточной части  ГП г.Благовещенск, в направлении с юга на север , проходит участок однопутной железнодорожной линии Уфа — Благовещенск, обслуживающей промышленные предприятия.

В 14 км к юго-востоку от города находится железнодорожная станция - «Загородная». По техническому состоянию и объему работы станция является промежуточной II класса. Ст. Загородная обслуживает пассажирские перевозки города и местный грузооборот.

Последний реализуется на грузовом дворе, путях общего пользования, но преимущественно на подъездных путях промпредприятий, основными из которых являются: ОАО «Полиэф», АБЗ, территория бывшего Биохимического комбината, Приуфимская ТЭЦ, РП «Сельхозтехника», «Рост-Им», МП «Лессервис».

Взаимные пересечения городских дорог с железнодорожными путями в пределах города осуществляются в двух уровнях.

В городе насчитывается 2 путепровода. Путепровод в восточной части города при пересечении Бирского тракта и путепровод при пересечении с дорогой, ведущей к территории бывшего Биохимического комбината и Приуфимской ТЭЦ.

С планировочной точки зрения существующие железнодорожные устройства имеют следующие недостатки:

-отсутствие железнодорожного сообщения с городами в северном направлении;

-отсутствие пассажирского вокзала.

1.4.2. Автомобильный транспорт.

Ведущая роль по обслуживанию грузопассажирских перевозок во внешнем сообщении в г. Благовещенск принадлежит автомобильной дороге.

Внешние автомобильные связи г. Благовещенск осуществляются по дороге республиканского значения Уфа-Бирск-Янаул и дороге межмуниципального значения, связывающей г. Благовещенск с Нуримановским районом.

Транзитная автомобильная дорога республиканского значения Уфа-Бирск  технической категории III проходит с запада на восток через весь город и делит территорию ГП г.Благовещенск на две части, таким образом ухудшая санитарно-эпидемиологическую обстановку.

По данной автодороге осуществляется основной въезд в жилые и промышленные зоны города.

Транзитная дорога межмуниципального значения, связывающей г. Благовещенск с Нуримановским районом технической категории IV проходит от Уфа-Бирск-Янаул и далее в северном направлении. Данная дорога также ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку. Все автомобильные дороги имеют асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Автостанция расположена на улице Шоссейной. Её 300-метровая санитарно-защитная зона не препятствует развитию селитебных функций на прилегающей территории.

1.4.3. Городские улицы и дороги, общественный транспорт.

Существующая уличная сеть на большей части территории города представляет собой прямоугольную систему.

В центральной части города большинство улиц имеют усовершенствованное покрытие проезжей части.

Недостатком структуры является узость улиц в старом городе, что затрудняет возможность расширения полотен дорог.

Общественный транспорт представлен автобусами и маршрутным такси. Движение осуществляется по магистральным улицам городского и районного значения. Обслуживают транспорт автотранспортные предприятия.

Основное движение транзитного пассажирского автотранспорта осуществляется в северном и южном направлениях (Бирск, Янаул, Пермь, Уфа).

Въезды в город организованы со стороны как г.Бирск, так и г.Уфа образуя кольцо по основным магистральным улицам Седова и 50 лет Октября с выходом на направление на Бедееву Поляну.

Связь территории бывшей деревни Сунеевка с основной жилой частью города осуществляется по ул.Российская и Старикова.

Основная промышленная зона расположена в восточной части города. Транспортная связь внутригородская образована улицами Шоссейная, Кирова, Советская. Для пропуска грузового автотранспорта, следующего с внешней автодороги Уфа – Бирск в южную и юго-восточную части города, используются следующие улицы: Шоссейная, Российская, 50 лет Октября, Кирова.

Микрорайон «Кооперативный» обслуживает улица Бирская. Вторая транспортная связь неустойчивая в связи с наличием резких перепадов рельефа.

Вновь строящийся микрорайон «Северный» имеет транспортную связь по улице Раздольная. Территория микрорайона активно застраивается коттеджной застройкой, поэтому транспортная инфраструктура на стадии формирования.

Основной транспортный каркас города образован следующими улицами:

- ул. 50 лет Октября , основная широтная магистраль центрального района , и ее продолжение в северо-восточном направлении, являются вводом в город межмуниципальной дороги Благовещенск — Бедеева Поляна.

- ул. Качкаева, ул. Лобастого , ул. Кирова - магистрали центрального района широтного направления, соединяют между собой магистральные улицы Коммунистическую, Старикова и Лесную;

-ул. Совхозная и ее продолжение в северном направлении, соединяющая деревню Сунеевка с городом, является вводом в город дороги местного назначения Благовещенск – Каменная Поляна;

- ул. Бирская и ул. Надежды обслуживают западный микрорайон усадебной застройки и промышленно-коммунальную зону.

1.4.4. Водный транспорт.

Грузопассажирские перевозки водным транспортом осуществляются пристанью «Благовещенск», расположенной на юге города Благовещенск на правом берегу реки Белой. Пристань примыкает к территории ремонтной базы речного флота «Волготанкер РЭБ».

Выводы

В результате комплексного анализа существующего состояния транспортной инфраструктуры можно отметить:

- уровень благоустройства улиц высокий (уличная сеть имеет асфальтовое покрытие);

- наличие устойчивой транспортной и пешеходной связи между  районами;

- наличие выходов на внешнюю железнодорожную, автодорожную и водную сеть;

- наличие пассажирских и грузовых перевозок;

- прохождение транзитных автодорог по территории ГП г.Благовещенск усугубляет санитарно-эпидемиологическую ситуацию;

Глава II. Природные условия.

2.1. Климат.

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория ГП г.Благовещенск относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемых районов приведены в таблицах №№ 8-10.

Среднемесячная температура воздуха

Таблица 8

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,6 | -13,7 | -7,4 | 3,2 | 12,5 | 17,7 | 19,0 | 17,0 | 10,9 | 2,7 | -5,6 | -11,9 | 2,5 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -14,6° С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +19,0° С.

Абсолютный минимум температуры воздуха, С.

Таблица 9

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 9 | 14 | 31 | 36 | 38 | 39 | 36 | 32 | 25 | 14 | 5 | 39 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -44°С

Абсолютный максимум температуры воздуха, С.

Таблица 10

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 9 | 14 | 31 | 36 | 38 | 39 | 36 | 32 | 25 | 14 | 5 | 39 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал +39°С.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с.

Таблица 11

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 |

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 2,8 м/с в июле и в августе, до 3,4 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. В зимний и переходные периоды средние месячные скорости ветра выше средних годовых.

Направление ветра определяется той точкой горизонта, откуда ветер дует, скорость ветра дается в м/с.

Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется сезонным режимом барических образований и рельефом местности.

Преобладающим направлением ветра является южное и юго-западное.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %.

Таблица 12

| Месяц | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| I | 9 | 1 | 1 | 8 | 44 | 26 | 5 | 6 | 17 |
| II | 12 | 2 | 2 | 7 | 35 | 31 | 3 | 8 | 17 |
| III | 14 | 4 | 1 | 5 | 29 | 30 | 7 | 10 | 18 |
| IV | 16 | 4 | 2 | 4 | 20 | 25 | 12 | 17 | 27 |
| V | 18 | 11 | 4 | 7 | 14 | 22 | 10 | 14 | 18 |
| VI | 17 | 9 | 6 | 7 | 14 | 18 | 12 | 17 | 19 |
| VII | 22 | 14 | 7 | 6 | 13 | 12 | 8 | 18 | 24 |
| VIII | 18 | 8 | 4 | 8 | 14 | 21 | 10 | 17 | 31 |
| IX | 9 | 6 | 2 | 3 | 18 | 34 | 12 | 16 | 24 |
| X | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 31 | 14 | 17 | 18 |
| XI | 13 | 2 | 1 | 3 | 24 | 30 | 10 | 17 | 23 |
| XII | 8 | 1 | 0 | 5 | 44 | 28 | 5 | 9 | 17 |
| Год | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | 9 | 14 | 21 |

Примечание. Данные таблицы №12 представляют собой повторяемость направлений ветра, вычисленную в процентах от числа случаев ветров всех направлений, а повторяемость штиля – в процентах от общего числа наблюдений, т.е. суммы числа случаев ветров всех направлений и числа случаев штиля.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Рельеф

Территория ГП г. Благовещенска расположена на Камско-Бельском понижении Русской равнины и представляет собой полого-увалистую равнину, расчлененную долиной р.Белой и долины ее притоков. .

Долина реки ассиметрична: правый склон ее, на котором расположен город, более крутой, левый – пологий, представленный комплексом широких террас. Русло реки имеет ширину 300-450 м и около города оно раздваивается. Отметка уреза воды 77,7 м.

Абсолютные отметки в левобережной части р.Белой колеблются от 120 до 200м, в правобережье повышаются до 220-240м.  В долине р.Белой выделяется 0-ая терраса (отмели и пляжи), пойма и 5 надпойменных террас.

0-ая терраса развита отдельными участками у вогнутых берегов реки и в верхнем конце острова достигает высоты 0,5 м. Сложена песками, супесями, галечниками. Пойма развита в излучине реки к юго-востоку от города и на острове. В обоих случаях она примыкает к 1 надпойменной террасе. Высота 0,5-4 м.(абс. высота 78-82 м/ ширина 200-300 м).

1 –ая надпойменная терраса сложена серыми и темно-бурыми суглинками, супесями и песками верхнего плейстоцена. Абсолютная высота террасы 84-87 м. Ширина колеблется от 200 м. до 1 км. Развита южнее центральной части города, на острове и к юго-востоку от города, в районе д. Городок. Поверхность представляет плоскую равнину местами заболоченную, с карстовыми воронками, с озерами – старицами. На террасе расположены: базар, часть территории арматурного завода.

2-ая надпойменная терраса  выражены лишь в местах впадения . Потехи, продолжаясь вдоль нее по пруду. На ней расположены улица Советская и часть территории арматурного завода. Абс. высота 89-90 м. Терраса сложена желто-бурыми суглинками.

3-ая надпойменная терраса выражена в южной части города и отдельными участками  к юго-востоку от него. На ней расположена ул. Бельская. Абс. высота 100-105 м. Терраса сложена красно-бурыми суглинками.

4-ая надпойменная терраса постепенно повышается, сливаясь с 5-ой, переходит в водораздельную равнину. Терраса сложена суглинками, перекрывающими коренные породы. На 4-ой и 5-ой террасах расположена большая часть города. Поверхность террас волнистая, расчленная эрозийными оврагами, сильно закарстованная.

Гидрогеологические условия характеризуются развитием в долине р.Белой аллювиального водоносного горизонта (дебиты скважин до 20 л/сек), приуроченного к песчано-гравийно-галечным отложениям. Уровень вод с скважинах колеблется от 1,5-2 до 10м.

Имеются родники. Мощность отложений от нескольких метров до 50 м.

Прирусловая зона вдоль реки Белой шириной 400-500 м. имеет воды не пригодные для питья, т.к. они заражены в связи со сбросом в реку промышленных стоков. Воды р. Потехи – хорошего качества и могут использоваться для питьевого водоснабжения, но не имеют особого значения из-за незначительного дебита.

Из физико-геологических явлений на территории города имеют место эрозионные и карстовые процессы, что обусловлено наличием гипсов иреньской свиты кунгура. На этой площади встречается карст 3-х категорий: поверхностный, глубинный, погребенный.

Эрозионные процессы представлены оврагообразованием. Один из крупных оврагов на городской территории тянется в 1 км к востоку от р. Потехи через весь город. Его длинна около 2 км, глубина до 10 м., ширина между бровками 150 м. Склоны оврага имеют крутизну 15-25° . Овраги растущие.

Рассматриваемая территория подразделяется на 2 района развития карста:

- пойма правого берега является территорией с распространением Камского карста (перекрытого) - тип I.

- надпойменные террасы и водораздельные пространства правого берега р. Белой – территория распространения Европейского типа карста (закрытого) - тип II. II-ой тип карста подразделяется на 4 участка закарстованности: II-а, II-б, II-в, II-г.

Карстовые процессы в виде воронок имеют место в центральной части рассматриваемой территории. Размеры воронок в поперечнике изменяются от 5 до 55м, глубина варьирует от 1 до 10 м.

Границы участков по степени закарстованности установлены Уфимской инженерно-геологической партией по результатам съемки в 1962 г.

Ввиду того, с 1962 г. не производился мониторинг территории в карстовом отношении, строительству должны предшествовать специальные изыскания по уточнению условий и степени развития карста.

Перечень территорий, зданий, сооружений, расположенных в границах зон с максимальным наличием карстовых воронок

| Местонахождение закарстованных территорий с максимальным наличием карстовых воронок | Предполагаемое количество воронок, шт | Предполагаемая площадь указанных закарстованных территорий, га |
| --- | --- | --- |
| Северный «А», общественная застройка | 6 | прим.1 |
| Северный «Г»,внутри жилого квартала | 2 | прим.1 |
| Северный «Ж», внутри жилого квартала | прим.1 | прим.1 |
| Пересечение ул. Седова и ул. Комарова | прим.1 | 1,8 |
| На территории дет. сада ул. Комарова 3/4 | 1 | 0,4 |
| На территории гаражей , ул. Братьев Першиных, 2 | прим.1 | 0,5 |
| Пересечение ул. Д.Бедного и ул. Комарова | 2 | 0,3 и 0,2 |
| д. 23, 23/1,23/2; ул. Д. Бедного, 85, 97 и магазин | прим.1 | прим.1 |
| Между ул. Комарова | прим.1 | прим.1 |
| На территории кол.садов №3 | прим.1 | 0,7 га |
| На территории коллективных садов №2 | 2 | 0,2 и 0,3 |
| АГЗС по ул. Российской и территория складов | прим.1 | 0,6 |
| в районе ул. Парвенова | 1 | 0,7 |
| внутри жилого района по ул. Шоссейной | 1 | 0,4 |
| ул. Шоссейная д. 69, 17/1 | прим.1 | 0,5 |
| В районе ДРСУ и ул. Шоссейной | 3 | прим.1 |
| МП «Лессервис» ,зеленая зона | прим.1 | прим.1 |
| Территория ГИБДД | 1 | 0,6 |
| Территория электроподстанции ул. Шоссейная | прим.1 | 0,5 |
| ул. Шоссейная, ул. Социалистическая | прим.1 | прим.1 |
| ул. Социалистическая 8, 8/1, 10, 10а, 12, 12/1 | прим.1 | 1,0 |
| ул. Худайбердина 5, 7, 11, 17, 23 | прим.1 | 0,6 |
| ул. Зенцова 93, 95, 97, 99 | прим.1 | прим.1 |
| ул. Абызыба 21, 23, 24 и хоз. постройки | прим.1 | 0,5 |

Примечание 1. Указанные территории подлежат комплексному геологическому обследованию и мониторингу.

Здания и сооружения на закарстованных территориях выступают как объекты карстомониторинга и должны быть оснащены необходимыми устройствами (стенными марками, маяками, датчиками, приборами). В процессе строительства (по проекту) должна закладываться наблюдательная сеть на зданиях и сооружениях на территориях I-III категориях закарстоопасности.

Необходимо выполнение работ по противокарстовому усилению зданий (сооружений), возведенных без учета карстоопасности. Сроки по реализации комплекса мероприятий по усилению основания, фундаментов и надземной части здания зависят от состояния диагностируемого объекта как аварийное или предаварийное.

Инженерно-геологические условия.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями выделяются территории:

- благоприятные для строительства – обширные водораздельные пространства с единичными воронками, распространенными по всей площади. Коэффициент закарстованности 0,01%. Уклоны поверхности чаще составляют 4-8%. Наибольшая часть территории ГП г. Благовещенск пригодна для застройки

- ограниченно благоприятные для строительства – участки с уклонами поверхности от 10-20%, расположенные по склонам оврагов, вдоль р.Потехи, участки с коэффициентом закарстованности 3-5%.

- неблагоприятные для строительства – участки с уклонами поверхности более 20%, приуроченные к склонам гор и оврагов; овраги, развитые по правобережью р.Белой; участки, затопляемые при наивысшем уровне воды р.Белой 1% обеспеченности; поймы мелких рек, участки с коэффициентом закарстованности 20%.

- не подлежащие застройке – месторождения полезных ископаемых, существующие санитарно-защитные зоны.

2.3. Гидрологические условия.

Город Благовещенск расположен на правом берегу реки Белой, которая достигает здесь в межень ширины 300-350 м., средняя скорость течения 0,5 м/сек., средняя глубина реки на плесах 3-5 м., на перекатах 1-1,5 м. Река получает смешанное питание, из которого большая доля приходится на снеговое питание, а меньшая – на дождевое и грунтовое. В связи с этим для реки характерен режим весеннего половодья с летними дождевыми паводками. Средний годовой расход воды равен 752 м3/сек или около 20 км3 в год. Уровень воды реки Белой испытывает не прирывные колебания. Максимальный подъем воды приходится на конец апреля и начало мая. Средняя высота уровня воды во время половодья 813 см.(за «0» графика принята абс. высота 81,41 м.) Во время половодья воды реки затопляют пойму при высоте уровня 730 см.

Река Потеха – правый приток реки Белой. Расход реки 594 л/сек. На севере река Потеха запружена, образуя верхний пруд, представляющий в настоящее время болото. Ниже запруды русло реки достигает ширины 2-5 метров. В пределах города река запружена около арматурного завода, образуя второй нижний пруд. Ширина пруда до 300 м., длина 2 км. Ниже пруда ширина русла реки 4-6 м.

2.4. Почвы и растительность. Особо охраняемые природные территории.

На территории преобладают светло-серые и пойменные почвы. Пойменная территория р.Белой сложена песками, супесями, галечником и серовато-бурыми суглинками, перекрытых наилком. С повышением рельефа на север получают распространение почвы, сложенные серыми темно-бурыми суглинками, супесями и песками верхнего плейстоцена, а местами - погребенные почвы. В суглинках встречаются растительные остатки и раковины пресноводных моллюсков. Выше по рельефу почвы, сложенные желто-бурыми суглинками, сменяются красно-бурыми и перекрывают коренные породы.

Территория характеризуется преобладанием лесостепной растительности. Произрастают широколиственные (липа, дуб, клен, ильм, вяз) и темнохвойные леса.

Большая часть земель освоена преимущественно под пашни.

Лесные массивы, расположенные в южной и северо-восточной частях города, на острове Благовещенский, вдоль реки Белой, Потехи, являются местом массового отдыха населения и проектом предлагается организация общегородского и районного парков на базе этих массивов.

В пределах границ ГП г. Благовещенск имеется особо охраняемая природная территория республиканского значения – «Сосновые насаждения в г. Благовещенск».

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. № 465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Согласно Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2018 года № 163 «О внесении изменений в постановление Совета Министров БАССР от 17 августа 1965 года № 465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР» памятник природы «Сосновые насаждения в г. Благовещенск» расположен на северной окраине г. Благовещенска на территории выделов 2 и 6 квартала 118 Орловского участкового лесничества Уфимского лесничества, состоит из двух лесных массивов. Географические координаты памятника природы:

1 массив –

55°3ʹ55,41ʺ с.ш., 55°59ʹ49,52ʺ в.д. (север),

55°3ʹ53,82ʺ с.ш., 55°59ʹ56,94ʺ в.д. (северо-восток),

55°3ʹ40,17ʺ с.ш., 55°59ʹ42,45ʺ в.д. (юг),

55°3ʹ43,35ʺ с.ш., 55°59ʹ41,53ʺ в.д. (запад);

2 массив –

55°3ʹ30,28ʺ с.ш., 55°59ʹ37,41ʺ в.д. (север),

55°3ʹ19,53ʺ с.ш., 55°59ʹ49,35ʺ в.д. (восток),

55°3ʹ18,05ʺ с.ш., 55°59ʹ36,83ʺ в.д. (юг),

55°3ʹ21,01ʺ с.ш., 55°59ʹ23,32ʺ в.д. (запад)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденным Постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан от 26.02.1999г №48, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.04.2018г №163. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены: выпас скота; свалки твердых коммунальных отходов; подсочка леса; любое строительство; любая рубка леса, кроме выборочной санитарной; выжигание прошлогодней травы; любая хозяйственная деятельность, приводящая к ухудшению условий произрастания сосен.

2.5. Минерально-сырьевые ресурсы.

В границах ГП г. Благовещенск расположено месторождение керамзитовых глин Сургучное, учтенное госбалансом запасов. Суммарные запасы керамзитового сырья составляют 3147 тыс. куб. м.

На территории ГП г. Благовещенск расположены четыре участка строительного грунта, разрабатываемые для собственных нужд:

в 2,5 км северо-восточнее ГП г. Благовещенск;

в 1,6 км северо-восточнее восточной окраины г. Благовещенск;

в 4,8 км северо-западнее западной окраины ГП г. Благовещенск;

в 0,8 км юго-восточнее южной окраины ГП г. Благовещенск.

При дальнейшем планировании необходимо учитывать расположение месторождений и участки недр.

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Проектом предлагается выделить в составе административных границ ГП г.Благовещенск территорию города Благовещенск, отдельные производственные  и коммунальные площадки.

В том числе проектом предлагается определение территории и зоны действия ограничений (включая объединенную санитарно-защитную зону) ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ». На ее территории планируется размещение основного количества площадок для инвестиций.

Предлагается размещение объектов республиканского значения, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

- «Строительство детского сада на 220 мест в г. Благовещенск, Благовещенский район»;

- «Водоснабжение микрорайона "Северный" в г. Благовещенске МР Благовещенский район РБ»;

- «Строительство жилого корпуса на 60 мест для граждан пожилого возраста в г. Благовещенске».

3.1. Прогноз социально-экономического развития.

За последние годы социально-экономическое развитие города Благовещенска характеризовалось параметрами стабильного роста. За период с 2005 по 2008 годы объем отгруженной продукции возрос в 5,4 раза, инвестиции в основной капитал сохраняются на уровне, превышающем 2 млрд.рублей, объем розничного товарооборота возрос в 2,5 раза, оборот общественного питания – в 2,1 раза, объем платных услуг населению – в 1,9 раза.

По данным отдела статистики, на 1 июля 2009 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу предприятий и организаций на 5,6 млрд.руб. или 134,5 % к уровню I полугодия 2008 года при среднереспубликанском показателе 77,6 %.

Основную долю в объеме отгруженной продукции имеют обрабатывающие производства – 90,1 %.

При этом удельный вес двух предприятий – ОАО “Полиэф” и ОАО “БАЗ” составил 84,8 % (ОАО “Полиэф” – 73,2 %, ОАО “БАЗ” – 11,6 %).

Основные показатели экономического развития за период с 2005г. по 2009г. представлены в таблице а) (по материалам Башкортостана).

Основные макроэкономические показатели (на начало года)

таблица а)

| № | Основные макроэкономические показатели | Ед. изм. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января | чел. | 33513 | 33639 | 33797 |
| 2 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млн.руб./ индекс, % промыш-ленного произво-дства | 6973110/ 117,5 | 6468585/ 106,1 | 12832253/ 181,4 |
|  | В том числе: обрабатывающие производства | « | 1402726 | 8142402 | 10209971 |
| 3 | Количество учтенных хозяйствующих субъектов | единиц | 463 | 475 | 513 |
| 4 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действовавших ценах | млн. руб/ % к преды-дущему году | 2952235/ 157,5 | 2064811/ 69,9 | 2079142/ 100,7 |
| 5 | Розничный товарооборот в действующих ценах | млн.руб. | 2014675 | 2768961 | 3067842 |
| 6 | Оборот розничной торговли на душу населения | руб. | 60003,4 | 82121,2 | 90643,9 |
| 7 | Объем реализации платных услуг населению | руб. | 597189,7 | 767172,3 | 870062,4 |
| 8 | Обеспеченность жильем (общей площадью) в расчете на 1-го жителя | кв.м. | 18,0 | 18,6 | 19,4 |
| 9 | Среднемесячная оплата труда одного работника | руб. | 11568 | 14078 | 14097 |

Основной целью развития города Благовещенск является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики города, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития.

Проектные предложения.

таблица б)

| №№ | Наименование процессов | Проектные предложения на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демографические | 1. Реализация проектов по поддержке материнства и детства (выплата «материнского капитала», строительство детских дошкольных учреждений и др. программы), улучшение демографических показателей. |
|  |  | 2. Количественный рост населения до 37,0 тыс.чел. |
|  |  | 3. Реализация программ и национальных проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования на основе нового генерального плана. |
| 2 | Экономические | 1. Расширение инвестиционной деятельности предприятий, техническое перевооружение и модернизация действующих производств, улучшение ассортимента и качества выпускаемой продукции, повышение эффективности производства, конкурентоспособности, инновационной восприимчивости. |
|  |  | 2. Изменения в структуре занятости в сторону увеличения численности занятых в обслуживающей группе, сохранение основных производств, увеличение количества рабочих мест за счёт размещения средних и малых предприятий. Развитие рынка товаров и услуг при повышении предпринимательской и потребительской активности. |
|  |  | 3. Формирование современной торгово-сервисной сети. |
|  |  | 4. Дальнейшее увеличение объёмов жилищного и культурно-бытового строительства. |
|  |  | 5. Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры. |
|  |  | 6. Упорядочение застройки производственных зон. |
|  |  | 7. Более качественное использование городских земель за счет рационального функционального зонирования |
|  |  | 8. Пополнение городского бюджета за счет реализации положений генплана через систему расчета и взимания земельных платежей. |
| 3 | Социальные | 1. Повышение уровня обеспеченности учреждениями образования (размещение общеобразовательных школ с обучением в одну смену), здравоохранения, культуры и спорта. Обеспечение минимальных социальных гарантий населению в потреблении социальных благ и услуг. |
|  |  | 2.Совершенствование материально-технической базы социально-ориентированных учреждений. |
|  |  | 3. Увеличение финансирования социальных объектов. |
| 4 | Экологические | 1. Внедрение современных автоматизированных систем экологического мониторинга. |
|  |  | 2. Выполнение проектов санитарно-защитных зон. Создание озелененных санитарно-защитных зон. |
|  |  | 3.Управление отходами. |
|  |  | 4. Внедрение инновационных технологий позволяющих сократить ареалы вредных выбросов. |
|  |  | 5. Систематизация движения автотранспорта, исключая прохождение грузовых потоков через жилые зоны. |

Для выхода экономики города на траекторию устойчивого социально-экономического развития необходимо наряду с другими приоритетными направлениями развития осуществить комплекс мероприятий по преодолению монопрофильной структуры экономики.

Основу промышленного производства составляет обрабатывающая промышленность и основное градообразующее предприятие - ОАО «Полиэф». Зависимость основных параметров развития экономики города и района от ОАО “Полиэф” характеризуется следующими показателями:

таблица в)

| № № | Наименование показателя | Ед. измер. | 2008 г. | I полуго- дие 2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельный вес градообразующего предприятия -ОАО “Полиэф” в объеме отгруженной продукции города | % | 53,1 | 73,2 |
| 2 | Объем инвестиций: всего по муниципальному образованию по градообразующему предприятию | млн.руб. млн.руб. | 2162 620,1 | 577,5 73,6 |
| 3 | Среднесписочная численность работников ОАО “Полиэф» | чел. | 1441 | 1380 |
| 4 | Удельный вес поступлений налогов с градообразующего предприятия в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет района | % | 13,1 | 16,0 |
| 5 | Доля ОАО “Полиэф” в дебиторской задолженности района | % | 60,0 | 35,0 |
| 6 | Доля ОАО “Полиэф” в кредиторской задолженности района | % | 80,2 | 60,1 |

Администрацией Благовещенского района разработана Программа социально-экономического развития Благовещенского района и г. Благовещенск и план мероприятий по развитию прочих производств: производство строительных и других материалов, тары, деревянных изделий и т.д. Предлагается увеличение объемов отгруженной продукции, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений налогов в бюджет, снижение социальной напряженности на рынке труда. Созданию устойчивого экономического положения и увеличению занятости населения будет способствовать дальнейшее эффективное развитие малого предпринимательства, во многом связанного с деятельностью крупных и средних предприятий. Предлагается финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства через фонд поддержки и развития малого предпринимательства, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению муниципальных заказов.

Реализация Программы позволит ввести в эксплуатацию новые производства, выпускающие новые для Благовещенского района и г. Благовещенска виды продукции как производственно-технического назначения, так и пищевой продукции; освоить новые прогрессивные технологии, на отдельных предприятиях - модернизировать оборудование, организовать производства на неиспользуемых производственных площадях.

Инвестиции по первоочередным мероприятиям на 2009г. по обрабатывающим производствам Благовещенского района и г.Благовещенск даны в таблице д):

таблица д)

| №№ | Мероприятия на 2009 год | Предприятие | Всего, млн. руб. | В том числе | Кол-во рабо-чих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюд-жет РФ | бюд-жет РБ | мест-ный бюд-жет | собствен-ные сред-ства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство цеха по производству крупногабаритных задвижек крупных литых | ОАО «Благовещенский арматурный завод» | 71,4 |  |  |  | 71,4 | 230 |
| 2 | Строительство и ввод в эксплуатацию производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) | ОАО «Полиэф» | 4217 |  |  |  | 4217 | 136 |
| 3 | Комплекс мероприятий по модернизации производства ТФК мощностью 230 т.тн/год | ОАО «Полиэф» | 273,1 |  |  |  | 273,1 |  |
| 4 | Проектирование, строительство производства ТФК мощностью 350 тыс.тн/год и произ-ва ПЭТФ мощностью 480 тыс.тн/год | ОАО «Полиэф» | 35000 |  |  |  | 35000 |  |
| 5 | Строительство завода химреагентов | ЗАО «Опытный завод «Нефтехим» | 210 |  |  |  | 210 | 120 |
| 6 | Строительство произ-ва и реализация трубопроводной арматуры | ООО НКЦ «Арматуростроение» | 4 |  |  |  | 4 | 20 |
| 7 | Строительство завода теплоизоляционных материалов ООО «Агидель» | ООО «Агидель» | 800 |  |  |  | 800 | 180 |
| 8 | Строительство производства по выпуску оборудования для нефтяной и газовой промышленности | ООО «Арматрейд» | 5 |  |  |  | 5 | 32 |
| 9 | Строительство производственных помещений и приобретение технологического оборудования для произ-ва упаковки из гофрокартона | ООО ПКФ «ПерекрестокЪ» | 450 |  |  |  | 450 | 120 |
| 10 | Ввод II очереди производства профнастила | ООО «Мастер-Арм Комплект» | 7,5 |  |  |  | 7,5 | 8 |
|  | ИТОГО |  | 41158 |  |  |  | 41158 | 861 |

Перспективы эффективного развития экономики города и района будут связаны не только с усилением промышленного потенциала, но и развитием транспортной инфраструктуры. Территориальная близость к г.Уфе и благоприятное транспортное положение способствуют перспективам развития данной отрасли. Предлагаемая настоящим проектом организация логистического терминального комплекса позволит наладить взаимосвязь и взаимодействие транспортно-коммуникационных систем межрайонного и республиканского значения. Логистический терминальный комплекс создается для обеспечения высокого качества и быстроты обработки грузов. Комплекс будет предоставлять услуги транспортировки, перегрузки, в ряде случаев упаковки и расфасовки грузов, складирования.

Инвестиционно-привлекательные площадки

| № п/п | Местоположение | Площадь, кв. м. | Кадастровый номер | Форма собственности | Местоположение/инициатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул. Социалистическая, д 50 | 3 000 | 02:69:020401:839 | частная | ООО «Полиплекс» |
| 2 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Социалистическая, д 31/15 | 56 707 | 02:69:020401:713 | муниципальная | ООО «ЭКОТЕХНОПАРК» |
| 3 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Буденного, д 2, корп 1 | 215 719 | 02:69:010524:1 | информация отсутствует | ООО «Бельский судостроительный завод» |
| 4 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Социалистическая, д 31/32 | 19 551 | 02:69:020401:799 | информация отсутствует | ООО «Уфимский трубный завод» |
| 5 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Седова, д 4 | 491,1 | 02:69:010101:134 | Муниципальная (аренда) | (серое здание, 281) ООО «Империя» |
| 6 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул 50 лет Октября, д 110 | 21 108 | 02:69:020401:721 | информация отсутствует | ООО «РЕИЛГО» |
| 7 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Комарова, д. 9 |  | 02:69:010506:26 |  | ООО Фирма «Домоустроитель |
| 8 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Коммунистическая, 12 |  | 02:69:010115:10 |  | ООО ЦСОН «Благо» |
| 9 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Седова, 120, помещение 38 |  | 02:69:010401:3098 |  | ООО «Династия» |
| 10 | Республика Башкортостан, Благовещенский район, город Благовещенск, улица Социалистическая, дом 71, корпус 806 | 29 395,4 | 02:69:020101:139 | Частная , площадка ПОЛИЭФ, корпус №139 | ООО «КлирЛайт» |
| 11 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул 50 лет Октября, д 108 | 25 404 | 02:69:020401:81 | частная | Перспективная площадка |
| 12 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Социалистическая, д 31 | 32 660 | 02:69:020401:773 | информация отсутствует | Перспективная площадка |
| 13 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск | 116 514 | 02:69:020201:67 | муниципальная | Перспективная площадка |
| 14 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Социалистическая, д 84 | 251 984 | 02:69:020501:260 | муниципальная | Перспективная площадка |
| 15 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, ул Социалистическая | 34 561 | 02:69:020401:845 | муниципальная | Перспективная площадка |
| 16 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск, земельный участок находится в юго-восточной части города,в южной части Приуфимской ТЭЦ | 49 951 | 02:69:020501:211 | муниципальная | Перспективная площадка |
| 17 | Башкортостан Респ, р-н Благовещенский, г Благовещенск | 400 000 | Земельный участок площадью 40 га, ориентир кадастровый квартал 02:69:020101 | муниципальная | Перспективная площадка |

3.2. Численность населения

По данным Башкортостанстата численность населения ГП г.Благовещенск  на 01.01.2009г. составила 33,7 тыс.чел.

По данным переписи населения 2002г. численность населения города Благовещенск составляла 32989 чел. Прирост за 6 лет составил 808 чел., или в среднем около 0,4% в год. Рост численности населения носит механический характер. Наличие мест приложения труда, качество и количество предоставляемых услуг были привлекательными для миграции населения в город Благовещенск.

Динамика численности населения

таблица а)

| № | Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 32989 | 33212 | 33269 | 33255 | 33513 | 33639 | 33797 |
| 2 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -10 | -119 | -16 | -45 | -15 | +28 | + 69 или 0,2% |
| 3 | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения,чел. | +238 | +327 | +73 | +30 | +273 | +98 | +89 или 0,3% |

По данным Башкортостанстата численность постоянного населения в %% по отдельным возрастным группам на 01.01.2008г. составила:

- моложе трудоспособного – 17,2 %;

- в трудоспособном – 67,7%;

- старше трудоспособного – 15,1 %.

Возрастной состав населения

таблица б)

| Возрастные группы | По данным Всероссийской переписи населения 2002г. | На 1 января 2008г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. женщин | Всего | В т.ч. женщин |
| 0-6 лет | 2731 | 1313 | 2912 | 1426 |
| 7-14 лет | 3739 | 1848 | 2988 | 1449 |
| 15-16 лет | 1444 | 747 | 969 | 492 |
| 17-55 лет/ женщины | - | 10833 | - | 11972 |
| 17-60 лет/мужчины | 10124 | - | 10830 | - |
| Пенсионный возраст: мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше | 4574 | 3116 | 5088 | 3709 |
| ВСЕГО | 32989 | 17401 | 33639 | 17928 |

Средний коэффициент семейности составляет 2,8.

Данные по численности населения и количественном составе семей

по данным переписи 2002г.

таблица в)

| Наиме-нование | Числен-ность населе-ния, всего | Количес-тво семей, всего | В т.ч. Из 2-х членов | Из 3-х членов | Из 4-х членов | Из 5-ти членов и более | Числен-ность одиноких всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чел. | 32989 | 11726 | 2959 | 3051 | 2525 | 963 | 2228 |

Прогноз численности населения на период реализации настоящего генерального плана исходит из благоприятной демографической ситуации в связи с принятием социальных программ по повышению рождаемости. В связи с введением ряда мероприятий по улучшению демографической ситуации среднегодовой процент естественного прироста прогнозируется около 0,2 % на 1 очередь и 0,3 % на расчётный срок. Наблюдается нестабильность миграционных процессов, среднегодовой процент механического прироста на 1 очередь прогнозируется около 0,3 %, на расчётный срок- 0,2 %.

Расчет прогнозной численности населения на расчетный срок произведен по формуле:

Нрасч. = Нф(1 + )Т

Нф - население фактическое;

Р - среднегодовой процент естественного прироста;

К - среднегодовой процент механического прироста;

Т - срок.

Таким образом, расчётная численность населения на 1 очередь составит:

Н1 оч.=33,7 (1+0,5/100)10=35,5 тыс.чел.

Численность населения на расчётный срок составит:

Нр.ср.=35,5 (1+0,5//100)10=37,0 тыс. чел.

Численность постоянного населения в %% по отдельным возрастным группам на 1 очередь и расчётный срок прогнозируется следующая:

а) на 1 очередь строительства — 2020г.:

- моложе трудоспособного – 17,2%;

- в трудоспособном – 66,8 %;

- старше трудоспособного – 16,0 %;

б) на расчётный срок — 2030г.:

- моложе трудоспособного – 17,3 %;

- в трудоспособном – 65,7 %;

- старше трудоспособного – 17,0 %.

На расчётный срок прогнозируется процентное увеличение населения старше трудоспособного возраста и уменьшение населения в трудоспособном возрасте.

Прогноз занятости населения

По данным администрации численность работающих на предприятиях города (без малого предпринимательства и части работающих на частных предприятиях) составляет на 01.01.2009г. 10,5 тыс. чел

По данным Башкортостанстата динамика численности работников предприятий и организаций в 2005-2008гг. выглядит следующим образом:

таблица г)

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чел. | 11055 | 10431 | 10808 | 10442 |

На расчетный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 63 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях. Прирост предусмотрен за счёт увеличения численности работающих в обрабатывающих отраслях:

-производство ПЭТФ на ОАО «Полиэф» - на 500 чел.,

-производство крупногабаритных задвижек крупных литых (ОАО Благовещенский арматурный завод»),

-производство строительных и прочих материалов.

Также увеличится численность работающих на следующих предприятиях Благовещенского района:

-выпуск химреагентов (ЗАО «Опытный завод «Нефтехим»),

-производство профнастила (ООО «Мастер-Арм Комплект»),

-предприятия по переработке древесины,

-производство теплоизоляционных материалов (ООО «Агидель»),

-выпуск тары из гофрокартона (ООО ПКФ «ПерекрестокЪ»).

Прогнозируется увеличение численности работающих на предприятиях малого бизнеса; увеличится обслуживающая группа населения (за счёт строительства новых объектов обслуживания и предоставления новых видов услуг).

Прогнозный баланс трудовых ресурсов представлен в таблице д).

таблица д)

| №№ | Наименование | 2008г. | 2009г. | 1 очередь 2020г. | Расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Население, всего | 33639 | 100,0 | 33797 | 100,0 | 35500 | 100,0 | 37000 | 100,0 |
| 2. | Трудоспособное население | 22199 | 66,0 | 22118 | 65,4 | 23720 | 66,8 | 24310 | 65,7 |
| 3 | Численность занятого населения | 11043* | 32,8 | 10495* | 29,1 | 18370** | 51,7 | 20010** | 54,1 |
| 3.1 | Градообразующая группа (производственные отрасли) | 6692 | 19,9 | 6353 | 18,8 | 10470 | 29,5 | 11200 | 30,3 |
| 3.1.1 | Промышленность | 5088 |  | 4619 |  | 5100 |  | 5600 |  |
| 3.1.2 | Лесное хозяйство | 43 |  | 8 |  | 50 |  | 100 |  |
| 3.1.3 | Строительство | 38 |  | - |  | 40 |  | 100 |  |
| 3.1.4 | Сельское хозяйство | 540 |  | 643 |  | 650 |  | 700 |  |
| 3.1.5 | Транспорт и связь | 381 |  | 504 |  | 550 |  | 600 |  |
| 3.1.6 | Высшие и среднеспец. учебные заведения (педаг. и обсл.) | 159 |  | 170 |  | 180 |  | 200 |  |
| 3.1.7 | Управление | 443 |  | 407 |  | 400 |  | 400 |  |
| 3.1.8 | Прочие (в том числе малые и частные предприятия) | - |  | - |  | 3500 |  | 3500 |  |
| 3.2 | Обслуживающая группа | 4351 | 12,9 | 4142 | 12,3 | 7900 | 22,3 | 8810 | 23,8 |
| 3.2.1 | Торговля и общ. питание | 459 |  | 384 |  | 500 |  | 700 |  |
| 3.2.2 | Просвещение и дошкольные учреждения | 1927 |  | 1888 |  | 2000 |  | 2200 |  |
| 3.2.3 | Здравоохранение. физкультура и соц. обеспечение | 1182 |  | 1184 |  | 1250 |  | 1300 |  |
| 3.2.4 | Культура | 230 |  | 243 |  | 250 |  | 260 |  |
| 3.2.5 | Жилищно-коммун. хозяйство | 225 |  | 210 |  | 225 |  | 230 |  |
| 3.2.6 | Бытовое обслуживание | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Финансовые учреждения | 79 |  | 84 |  | 85 |  | 95 |  |
| 3.2.8 | Прочие виды услуг и частные предприятия | 234 |  | 134 |  | 3590 |  | 4025 |  |

Примечания:

1) *существующие данные без части частных и малых предприятий, **с учётом частных и малых предприятий;

2) данные за 2008г. и 2009г. предоставлены администрацией;

3) на 1 очередь численность занятых в домашнем хозяйстве и обучающихся в трудоспособном возрасте с отрывом от производственной деятельности прогнозируется около 5,4 тыс. чел., на расчётный срок численность занятых в домашнем хозяйстве и обучающихся в трудоспособном возрасте с отрывом от производственной деятельности прогнозируется около 4,3 тыс. чел.

3.3. Объемы строительства.

3.3.1. Жилищное строительство.

Общая площадь всего жилищного фонда г. Благовещенск на 01.01.2009г. составила 628037,7 кв.м. общей площади. Средняя жилищная обеспеченность - 18,6 кв.м. общей площади на человека.

Территориальное развитие города за последние годы велось в основном в северо-западном направлении.

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 25,0 кв.м/чел., в том числе на 1 очередь- 21,6 кв.м. общей площади на человека.

К концу расчетного срока жилой фонд г. Благовещенска составит 925,0 тыс.кв.м. Объемы нового жилищного строительства - всего 299,7 тыс.кв.м общей площади, в том числе на 1 очередь – 138,8 тыс.кв.м., на расчётный срок — 160,9 тыс.кв.м.

Распределение нового строительства по типу застройки:

1) секционная многоквартирная застройка, всего – 76,3 тыс.кв.м. или 25,5 %, в т.ч. на 1 очередь –28,0 тыс.кв.м., на расчетный срок – 48,3 тыс.кв.м.;

2) индивидуальная застройка с участками, всего – 223,4 тыс.кв.м или 74,,5 %, в т.ч. на 1 очередь –110,8 тыс.кв.м., на расчетный срок – 112,6 тыс.кв.м.

Динамика ввода жилья по г. Благовещенск за последние годы за счет всех источников финансирования, в кв.м:

таблица а)

| Наименование | 2000г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего за счет всех источников финансирования | 9639 | 4748 | 5551 | 5569 | 14819 |
| В том числе индивидуальных жилых домов | 6773 | 4748 | 3861 | 4966 | 11741 |

С учетом темпов ввода жилья за 2009г. проектом предлагаются ежегодные объемы ввода жилья около 15,0 тыс.кв.м.

В расчетах учтена убыль жилого фонда по ветхости - всего 2,7 тыс.кв.м.

В проекте проанализированы территориальные резервы города.

Для индивидуального строительства предлагаются территории в северо-западной части города (площадь кварталов, без улиц - 265,8 га). Резерв (всего 195 га) предусмотрен в том же направлении. Для малоэтажного индивидуального строительства по специальным льготным программам («Свой дом» и т.п.) предлагаются территории в микрорайоне «Северный».

Секционная (5-9 этажная застройка) предусматривается в кварталах №3 и №4б на свободных площадках без сноса. Многоэтажная секционная застройка со сносом неблагоустроенных индивидуальных жилых домов в центральной части города возможна на перспективу.

Проектом предлагается включить в проектную городскую черту резервные территории для строительства при увеличении объемов ввода жилья и доведения жилищной обеспеченности до 30,0 кв.м/чел.

Распределение объемов жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Данные расчетов жилищного строительства сведены в таблицу б).

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

таблица б)

| №№ | Тип застройки | Общая площадь, тыс. м2 | Количество квартир, тыс.шт | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
|  |  | сущ. сохр. | нов. стр | всего | сущ. сохран. | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр | всего | сущ. сохран. | нов. стр. | всего | Сущ. 2009г. | 1 оч. 2020г. | расч. срок 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | 180,7 | 110,8 | 291,5 | 291,5 | 112,6 | 404,1 | 3,35 | 1,48 | 4,83 | 4,83 | 1,5 | 6,33 | 9,7 | 13,5 | 16,2 |
| 2 | Малоэтажная блокированная с участками | 47,2 | - | 47,2 | 47,2 | - | 47,2 | 0,98 | - | 0,98 | 0,98 | - | 0,98 | 2,5 | 2,2 | 1,9 |
| 3 | Многоквартирная секционная, всего | 400,1 | 28,0 | 428,1 | 425,4 | 48,3 | 473,7 | 8,28 | 0,47 | 8,75 | 8,7 | 0,81 | 9,51 | 21,5 | 19,8 | 18,9 |
| ИТОГО | 628,0 | 138,8 | 766,8 | 764,1 | 160,9 | 925,0 | 12,61 | 1,95 | 14,56 | 14,51 | 2,31 | 16,82 | 33,7 | 35,5 | 37,0 |

По формам собственности жилищный фонд прогнозируется следующим образом:

таблица в)

| Наименование | Сущ. положение 2009г. | 1 очередь строительства, 2020г. | Расчётный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, тыс.кв.м | % | Общая площадь, тыс.кв.м | % | Общая площадь, тыс.кв.м | % |
| Общая площадь жилищного фонда, всего | 628,0 | 100,0 | 766,8 | 100,0 | 925,0 | 100,0 |
| в том числе по формам собственности: |  |  |  |  |  |  |
| -муниципальная | 80,4 | 12,8 | 80,4 | 10,5 | 46,3 | 5,0 |
| -государственная | 37,4 | 6,0 | 37,4 | 4,9 | 37,4 | 4,0 |
| - частная | 510,2 | 81,2 | 649,0 | 84,6 | 841,3 | 91,0 |

3.3.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.) на расчетную численность населения 37,0 тыс. чел., в том числе на 1 очередь строительства -35,5 тыс.чел. с учётом существующих объектов.

В системе межселенного обслуживания г.Благовещенск является районным центром, в расчётах учтено обслуживание сопряжённого населения МР Благовещенский район.

Концепция развития г.Благовещенск предусматривает:

- создание единой системы инфраструктуры и завершенных комплексов;

- необходимость повышения эффективности использования территорий центра города, в первую очередь занятого неблагоустроенным жилым фондом и производственными объектами;

- выделение исторического центра;

- создание в районах нового массового строительства общественных центров районного значения.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты обслуживания городского и районного значения (эпизодического и периодического обслуживания) и микрорайонного значения (повседневное обслуживание).

Основная часть объектов общегородского и районного значения размещена в центральной части города. На расчётный срок требуется реконструкция части объектов в центре города. Проектом предлагается на расчётный срок снести:

а) два деревянных детских сада: №2 (ул.Пушкина,17, 1948 года постройки) и №3 (ул.Старикова, 71, 1914 года постройки) со строительством на указанных участках двух новых детских садов общей вместимостью 110 мест;

б) две школы: №2 (ул.Кирова,54, 1913 года постройки) и №3 (ул.Комарова, 19А, 1913 года постройки) со строительством на указанных участках двух новых общеобразовательных школ на 22 класса.

Проектом предлагается создание общественных подцентров районного и микрорайонного значения на новых территориях. Размещение конкретных объектов уточняется на последующих стадиях проектирования.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.).

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.

Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликации на основном чертеже и схеме обслуживания.

На 1 очередь строительства предлагается строительство объектов повседневного обслуживания застраиваемых кварталов в микрорайоне «Северный».

Расчеты сведены в нижеследующую таблицу а).

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

по генеральному плану

таблица а)

| Наименование предприятий | Ед из-мер. | Норма-тив на 1000 чел. | Требуется | Существ. сохран. | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, min, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | тыс.чел. |  | 35,5 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1. Детские дошкольные учреждения | мест | 49 | 1740 | 1813 | 1306 | 1211 | 350 | 255 | 1656 | 1816 | 1,4 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Детские дошкольные учреждения для ослабленных детей | мест | 2 | 71 | 75 | - | - | 75 | - | 75 | 75 | 0,3 | - |
| 3. Общеобразова-тельные школы | учащ. | 178 | 6319 | 6586 | 4661 | 4231 | 840 | 1519 | 5501 | 6590 | 2,8 | 7,6 |
| 4.Межшкольный учебно-производ- ственный комби-нат | мест | 8% школьн. | 506 | 527 | 750 | 750 | - | - | 750 | 750 | - | - |
| 5.Внешкольные учреждения (детский дворец творчес-тва,школы искусств, центр технического творчества) | мест | 10% от чис-ла школьн. | 632 | 659 | 590 | 590 | - | 69 | 590 | 659 | встр. | встр |
| 6. Спортивная школа | м2 | 10 | 355 | 370 | 700 | 700 | - | - | 700 | 700 | - | - |
| 7. Спец.средние и профес. - техн. учебные заведе-ния | учащ. | по заданию | 1242 | 1242 | - | - | 1242 | 1242 | - | - |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 8. Стационары * | кой-ка | 13,5 | 480/ 662* | 500/ 662* | 253 | 253 | - | 409* | 253 | 662* | - | 4,1 |
| 9. Поликлиники* | пос. в сме-ну | 35 | 1265/ 1715* | 1243/ 1715* | 500 | 500 | 300 | 915* | 500 | 1715* | встр. | встр |
| 10.Реабилитаци-онный центр | объ- ект | по заданию | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,1 |
| 11.Станция скорой помощи* | а/м | 0,1 | 5* | 5* | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 12.Аптеки | м2 | 50 | 1775 | 1850 | 750 | 750 | 550 | 550 | 1300 | 1850 | встр. | встр. |
| 13. Молочные кухни | порция/ сут на 1 реб.до 1 г. | 4 | 1917 | 2000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 2000 | - | встр. |
| 14. Раздаточный пункт молочной кухни | м2 на 1 реб. до года | 0,3 | 144 | 150 | - | - | - | 150 | - | 150 | - | встр. |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Центр соц. обслужив. пенсионеров | объ-ект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 16.Учреждения соц. обслужива-ния пенсионеров и инвалидов на дому | объ-ект | 1 на 30 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 17.Специализиро-ванный дом-интернат (психоневро-логический) | мес-то | по заданию | по зада-нию | по зада-нию | 335 | 335 | - | - | 335 | 335 | - | - |
| 18.Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | мес-то | 3 | 17 | 19 | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 0,3 |
| 19.Детские дома* | мес-то | 3,0 от 7 до 14 лет | 14* | 14* | - | - | - | 14* | - | 14 | - | 0,2 |
| 20.Дом ночного пребывания | объ-ект | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,1 |
| 21.Спец. жилые дома для ветеранов и престарелых (с 60 лет) | чел. | 60 | 341 | 377 | - | - | 200 | 177 | 200 | 377 | 1,0 | 1,0 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 22. Территория открытых сооружений | га | 0,9 | 32,0 | 33,3 | 15,5 | 15,5 | 8,9 | 8,9 | 24,4 | 33,3 | 8,9 | 8,9 |
| 23. Спортивные залы всего | м2 площ пола | 160 | 5680 | 5920 | 5240 | 5240 | 216 | 464 | 5456 | 5920 | встр. | встр. |
| 24. Бассейны крытые общего пользования* | м2 зерк. | 25 | 888 | 925 | 75 | 75 | - | 850 | 75 | 925 | - | 0,5 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 25.Клубы | мест | 25 | 888 | 925 | 654 | 654 | - | 271 | 654 | 925 | - | 0,3 |
| 26. Кинотеатры | мест | 25 | 888 | 925 | 242 | 242 | - | 683 | 242 | 925 | - | 0,5 |
| 27.Библиотеки | тыс.том. | 4,5 | 159,75 | 166,5 | 103,7 | 103,7 | - | 62,8 | 103,7 | 166,5 | - | встр. |
| Дополнительно в центральной библиотеке * | « | 0,5 | 24,5 | 24,5 | - | - | 24,5 | - | 24,5 | 24,5 | встр. | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 28. Магазины*, всего, в том числе: | м2 торг пл. | 280 | 13720 | 13720 | 19941 | 19941 | 250 | 500 | 20191 | 20691 | 0,5 | 1,0 |
| продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 100 | 4900 | 4900 | 9947 | 9947 | 125 | 250 | 10072 | 10322 |  |  |
| -непродовольствен-ных товаров | м2 торг. пл. | 180 | 8820 | 8820 | 9994 | 9994 | 125 | 250 | 10119 | 10369 |  |  |
| 29.Магазины кулинарии | м2 торг. пл. | 6 | 213 | 222 | 50 | 50 | 50 | 72 | 100 | 222 | встр. | встр. |
| 30. Рынки | м2 торг. пл. | 24 | 852 | 888 | 900 | 900 | - | - | 900 | 900 | - | - |
| 31. Предприятия общественного питания | место | 40 | 1420 | 1480 | 5802** | 5802** | 50 | 50 | 5852 | 5902 | встр. | встр. |
| 32.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 320 | 333 | 240 | 240 | 40 | 53 | 280 | 333 | встр. | встр. |
| 33. Прачечные | кг бе-лья сме-ну | 120 | 4260 | 4440 | 125 | 125 | - | 4315 | 125 | 4440 | - | 0,6 |
| 34. Химчистки | кг вещ. в смену | 11,4 | 404,7 | 421,8 | 20 | 20 | - | 401,8 | 20 | 421,8 | - | 0,6 |
| 35.Бани (в ч.сауны) | мест | 5 | 178 | 185 | 40 | 40 | - | 145 | 40 | 185 | - | 0,5 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 36. Отделение связи | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | - | встр. |
| 37. Отделение банков | объект | 0,3. | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | встр. | встр. |
| 38. Районные/ городские народные суды* | раб. место | 1 суд-ья на 30 тыс.чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 39. Юридические консультации* | раб. место | 1 юр. на 10 тыс. чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 40. Нотариальная контора* | раб. место | 1 нот. на 30 тыс.чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 41. ЖЭУ микрорайонов | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 42. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об. 20 тыс. | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 |
| 43. Гостиница* | место | 6 | 294 | 294 | 34 | 34 | - | 260 | 34 | 294 | - | 0,8 |
| 44. Общественные туалеты | прибор | 1 приб. | 36 | 37 | - | - | 36 | 1 | 36 | 37 | встр. | встр. |
| 45.Пожарное депо | пож а/м | 0,4 | 14 | 15 | 7 | 7 | 8 | - | 15 | 15 | 0,5 | - |

Примечания:

*с учётом обслуживания населения района-49 тыс.чел.,

**в том числе закрытая сеть (по данным администрации).

3.4. Функциональное зонирование.

Проектом предлагается оптимизация существующего функционального зонирования с учетом положений социально-экономического развития, демографических показателей, комплексной оценки территории.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1.Жилая застройка - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

2. Общественное использование объектов капитального строительства - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.

3. Коммунальное обслуживание - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4. Предпринимательство - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

5. Отдых (рекреация) - Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

6. Производственная деятельность - Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

7. Транспорт - Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.

8. Охрана природных территорий - Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

9. Историко-культурная деятельность - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.

10. Водные объекты - Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты.

11. Земельные участки (территории) общего пользования - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

12. Ритуальная деятельность - Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений.

13. Специальная деятельность - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

14. Ведение садоводства - Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона усадебной застройки;

б) зона усадебной застройки с запретом на новое строительство;

в) зона усадебной застройки с учетом перевода в секционную застройку на перспективу;

г) зона застройки секционными многоквартирными жилыми домами с элементами культурно-бытового обслуживания;

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и учебных внешкольных учреждений.

2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие функциональные подзоны:

а) зона многофункциональной общественно-деловой застройки. Здесь размещаются учреждения общегородского и регионального значения, а также формируются подцентры районного и микрорайонного значения (периодического и эпизодического обслуживания);

б) зона размещения объектов среднего специального образования;

в) зона размещения объектов здравоохранения;

3. Рекреационная зона:

а) зоны баз отдыха, лагерей;

б) зоны зеленых насаждений общего пользования - парки, скверы, бульвары, акватории рек.

4. Производственно-коммунальная зона:

а) зона промышленных предприятий;

б) коммунальная зона;

в) зона торговых и оптовых складов.

г) зона пожарных депо;

д) территория придорожного сервиса.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план – это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.Зона специального назначения:

а) территории кладбищ и мемориального парка;

б) территория скотомогильника;

в) территория полигона ТКО;

г) территория радиоактивных захоронений;

д) санитарно-защитное озеленение;

е) укрепительное озеленение оврагов.

7. Сельско-хозяйственная зона;

а) пашни;

б) сады,огороды;

3.5. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Развитие ГП г.Благовещенск намечается в пределах существующих границ с дальнейшим упорядочением застройки, развитием системы общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

Архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте, учитывают сложившуюся планировочную структуру, планировочные ограничения, природно-климатические особенности, существующие и проектируемые инженерные коммуникации, ранее выполненные проектные решения.

ГП г.Благовещенск имеет расчлененную структуру, которую условно можно разделить на следующие планировочные районы:

-Центральный планировочный район;

-Северный планировочный район;

-Восточный планировочный район;

- м-н «Кооперативный»;

- жилой район «Сунеевка»

- промышленная зона

Центральный планировочный район – это район, с севера , ограниченный а/м Уфа-Бирск, с юга – рекой Белая, с запада — рекой Чернский Лог, с востока – Нижним прудом реки Потеха. Это в основном район со сложившейся сеткой улиц и системой культурно-бытового обслуживания. С целью завершения формирования центральной части города проектом предлагается, на перспективные сроки реализации генплана, перевод существующей усадебной застройки в секционную от 5 до 9 этажей. Формирование квартала секционной застройки малой этажности на 1 очередь строительства. В санитарно-защитной зоне от мемориального парка и Арматурного завода предлагается организовать зону запрещения нового строительства. Садовый кооператив сохранен.

Северный планировочный район — это перспективный район города, расположенный в северном направлении от автодороги Уфа-Бирск и имеющий свободные территории. На свободных территориях, в данный момент занятых сельскохозяйственными землями, проектируется развитие общественной, усадебной застройки и зоны торговых и оптовых сладов. Предлагается формирование общественной застройки на 1 очередь строительства для обслуживания уже раннее сложившейся жилой застройки.

Восточный планировочной район — это район в целом уже сложившейся застройки, как селитебной, так и промышленно-коммунальной, расположенный восточнее центрального планировочного района. Часть жилой застройки попадает в санитарно-защитную зону от промпредприятий. Поэтому проект внесения изменений в генеральный план предусматривает организацию зоны запрещения нового строительства. Генеральным планом предлагается развитие усадебной застройки за счет территорий садовых кооперативов, завершение формирования квартала секционной застройки малой и средней этажности, перевод существующей усадебной застройки в секционную, развитие зон рекреации и системы общественных центров в увязке со сложившейся планировочной структурой, создание озелененных санитарно-защитных зон от промпредприятий.

Микрорайон «Кооперативный» - Данный район расположен несколько обособленно от центральной части города, так как ограничен оврагом, склонами р.Белая и территориями санитарно-защитных зон предприятий спецназначения. Проектом предлагается упорядочение существующей усадебной застройки и формирование новых кварталов с учетом близко расположенных промышленных объектов и кладбища, а также решение транспортной связи с центральной частью города.

Жилой район «Сунеевка». Район расположен около северных границ черты ГП Г.БЛАГОВЕЩЕНСК, на землях бывшей деревни Сунеевка. Проектом, на перспективные сроки реализации генплана, предлагается формирование и упорядочение уже сложившейся застройки, реконструкция ветхого и аварийного жилья, развитие рекреационного назначения территории.

Промышленная зона. Данный район образован территориями промышленных предприятий с классом опасности от I до V. По территории района проходят железнодорожные ветки для обслуживания предприятий. Проектом предлагается выполнение проекта объединенной санитарно-защитной зоны с учетом влияния Северной промышленной зоны г.Уфа, модернизация производств, упорядочение застройки, при необходимости диверсификация производств.

3.6. Охрана памятников историко-культурного наследия.

В соответствии с «Реестром недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Башкортостан» в ГП г.Благовещенск принято на государственную охрану 2 объекта (См. глава I, п.1.3, табл.№ 5а «Реестр недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий. Город Благовещенск») – здание благовещенского арматурного завода и братская могила красноармейцев на территории кладбища.

Размещение памятников истории, архитектуры и археологии смотреть на чертеже ГД-2. К выявленным памятникам истории и архитектуры отнесены 9 объектов. Здесь работа сводится к постановке на государственную охрану. В функциональном отношении рекомендации сохраняются. Проектом рекомендуется сохранить современное использование этих зданий в качестве объектов общественного назначения, а функцию жилую по возможности перевести в ранг нежилой (особенно для зданий памятников деревянного зодчества).

Все случаи сноса зданий, стоящих на государственной охране подлежат проверке в установленном законодательством порядке.

Новые памятники, связанные с историческими фактами и историческими личностями, могут быть установлены по мере необходимости, в соответствии с проектной документацией. В планировочном отношении в исторической части города рекомендуется сохранение квартальной сетки улиц без укрупнения планировочной структуры.

В связи с тем, что на территории ГП г.Благовещенск не проводился серьезный мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия необходимо провести обследование территории, а также разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия.

хозяйственного освоения на территории ГП г.Благовещенск возможны только с учетом требований и ограничений, указанных в разработанных проектах зон охраны.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов историко-культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры необходимо провести их государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений в установленном законом порядке. Заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо представить в госорган по охране памятников.

Все исследования территории, в том числе и разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия, проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ в соответствии с Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ при наличии письменного разрешения отдела по сохранению недвижимого культурного наследия.

Проектом предлагаются следующие меры по созданию системы государственной охраны объектов культурного наследия:

1. Инвентаризация всех известных объектов культурного наследия ГП г.Благовещенск, определение их современного состояния, научной и историко-культурной значимости.

2. Обследование всей территории ГП г.Благовещенск и создание реестра недвижимых объектов культурного наследия.

3. Создание кадастра и фонда земель историко-культурного назначения района, перевод всех объектов в данный фонд.

4. Создание отдела охраны памятников в ранге территориального подразделения.

5. Проведение периодического мониторинга недвижимых объектов культурного наследия.

6. При разработке документов территориального планирования проектов планировок, проектов межевания определять зоны регулирования застройки и зоны охраняемого или реконструируемого ландшафта;

7. Включить зоны охраны памятников в культурно-образовательные программы с организацией тематических экскурсий и туристических маршрутов;

8. Проектом предлагается создание первого пояса охраны памятников археологии (радиус 200м), в пределах которого освоение территории необходимо производить с учетом требований проведения археологических работ.

3.7. Озеленение. Рекреация.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (лесопарки, лугопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны).

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

-специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения, укрепительное озеленение оврагов).

Озелененные территории, при предлагаемой проектом организации, оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Существующий сквер находится на правом берегу Нижнего пруда и примыкает к ул. Советской.

Проектируемые парки, лесолугопарки приурочены к руслам рек и водотоков, к зеленым зонам примыкают спортивные, рекреационные и общественные центры.

Так, в проектируемой парковой зоне в устье реки Потехи, на острове Благовещенском в его центральной части размещены спортивные площадки и площадь для проведения Сабантуя; в западной и восточной части острова проектируется общественная зона, зона с лодочной станцией, кафе и аттракционами, расширяется лесолугопарковая зона. В прибрежной зоне Верхнего пруда реки Потехи располагается лесолугопарк; в проектируемой парковой зоне вдоль Нижнего пруда размещены спортивно-развлекательный центр и аттракционы. В микрорайоне «13» планируется парковая зона с благоустройством существующего озера и изменения конфигурации зеркала воды. В микрорайоне «Северный Б» проектом предусмотрен парк на сложном карстовом рельефе. В микрорайонах «Северный М» и «Северный С», находящихся на территориях, расчлененных оврагами, также предлагается размещение зеленых насаждений общего пользования и специального назначения.

На территории ГП г. Благовещенск имеют место активные эррозионные процессы, представленные оврагообразованием. Овраги, по мере их роста, уменьшают площадь земель, годных для использования под застройку, сельскохозяйственных культур. Также овраги оказывают влияние на режим поверхностного стока и гидрологию территории, понижая уровень грунтовых вод.

Проектом предлагается укрепительное озеленение оврагов. Для укрепления рекомендуется применять породы деревьев и кустарников, имеющих разветвленную и цепкую корневую систему (Дерен белый, Жимолость татарская, Клен татарский, Лох узколистный, Облепиха крушиновая).

Большое число промышленных предприятий, а также крупных предприятий химической промышленности предполагает наличие зон санитарно-защитного озеленения. Для озеленения применяют газоустойчивые породы деревьев и кустарников: тополь пирамидальный, липа, черемуха, барбарис обыкновенный, боярышник обыкновенный, кизильник блестящий и др.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, ясеня, дуба, липы, ивы и др., а также кустарник с высокими декоративными свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др.

Городские пляжи запроектированы:

1.На острове Благовещенском, в западной и восточной его части;

2.Северо-западнее острова, на правом берегу реки Белой.

3. По правому берегу Нижнего пруда на реке Потехе;

4.По правому берегу реки Потехи между Верхним и нижним прудом;

Расчёт территорий пляжей в рекреационной зоне

| № пп | Наимеование учреждений | Норма площади пляжа на 1 посетителя, кв.м. | Коэфф. одноврем. загрузки пляжа | Территория пляжа расч., кв.м. | Назначение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зона летнего отдыха | 8 | 0,4 | 118400 или 11,84га | пляжи общего пользования | р.Белая |

В настоящее время в ГП г. Благовещенск зеленые насаждения общего пользования составляют 1,3 га =13000 м2 . Норма площади озелененных территорий составляет для городских поселений 6м2/чел. (По СНиП 2.07.01-89* (п.2.11) 6 м2/чел. Х 33700 чел. = 202200 м2 (по норме).

Проектируемые насаждения общего пользования (парки, скверы) в существующей застройке составляют 33 га.

На расчетный срок площадь зеленых насаждений в городе составит:

6 м2/чел. Х 37000 чел. = 222000м2 (по норме).

Рекреационная зона – 730 га, из них зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы) – 42 га =420000м2 (по проекту на расчетный срок).

Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит: 420000 : 37000 = 11,35 м2 / чел.

Расчет потребности в учреждениях рекреации.

| №№ | Объекты рекреации | Ед. измер. | Норматив (min) на 1000 чел. | Сущ. полож. | Требуется на расч. срок | Новое стр.-во | Норматив территории (min) кв.м на 1место | Требуется тер-рии всего/в т.ч.сущ., га | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1 | Санатории* | койка | 3 | - | 111 | - | 120 | - | За пределами района |
| 2 | Объекты длительного отдыха* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пансионаты (профилактории) | место | 8 | - | 296 | 296 | 130 | 3,85/- | Размеща-ется в районе |
| 2.2 | Туристические базы | « | 9 | - | 333 | 333 | 75 | 2,5/- |  |
| 2.3 | Мотели | « | 3 | - | 111 | 111 | 100 | 1,1/- | предусмотрен в «Северный С», «19а» |
| 3 | Объекты сезонного отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Летние базы отдыха | « | 8 | - | 296 | 296 | 110 | 3,26/- | расширение в Сунеевке |
| 3.2 | Лагеря для школьников | « | 20 | 100 | 740 | 640 | 175 | 12,95/7,0 | расширение существую-щего |
| 3.3 | Кемпинги | « | 9 | - | 333 | 333 | 150 | 5,0/- | Размеща-ется в районе |

3.8. Пожарная безопасность.

При разработке документов территориального планирования ГП г.Благовещенск должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном Законе Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, «Технических регламентах о требованиях пожарной безопасности».

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, технических регламентов, технических условий для зданий, на которых действие технических регламентов не распространяются.

Пожарные депо размещаются с учетом существующих сохраняемых объектов.

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей определяется расчетами.

Пождепо размещены на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы и дороги.

Проектом предусмотрено в соответствии с нормативным временем прибытия по  техническому регламенту (10 мин. для городов, 20 мин. для сельской местности) размещение пождепо:

1 – ПЧ-70, м-н «19б» (существующая)

2 – ПЧ-17, м-н «25» (существующая)

3 – м-н «Северный С» (проектируемая на расчетный срок)

С учетом существующего количества пожарных автомобилей (7 автомашин) их общее количество на расчетный срок составит 15 единиц.

Глава IV. Инженерная подготовка территории

4.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории ГП г.Благовещенск, выполнена на съемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 1,0 м.

Территория города имеет холмистый характер с падением к реке Белой и ее притоком. Перепад рельефа составляет 78,0-191,0 м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовки территории:

- благоустройство русел городских водотоков;

- организация и очистка поверхностных стоков;

- благоустройство оврагов;

- благоустройство прудов;

- строительство очистных сооружений.

Территория ГП г.Благовещенск пересекается несколькими водотоками, впадающих в реку Белая. Все реки и ручьи являются водоприемниками поверхностного стока. Проектом намечаются благоустройство водотоков:

- расчистка русел от мусора и водной растительности;

- планировка береговых склонов с заложением 1:2,5;

- укрепление поверхности склонов посадкой зеленых насаждений с развитой корневой.

На территории города имеются пруды, которые так же необходимо благоустроить. Мероприятия производятся такие же как и для благоустройства водотоков.

В основном территории, занятые оврагами, включены в систему зеленых насаждений общего пользования.

Благоустройство оврагов включает в себя:

- засыпка отвершков для прекращения дальнейшего роста оврагов;

- каптаж родников с отводом и использованием для питьевых и поливочных нужд;

-устройство гасителей энергии в виде запруд из наброски камня или земляных плотин;

- во избежание размыва дна предусматривается прокладка железобетонных лотков;

- планировка склонов;

- посадка древесной и кустарниковой растительности.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одной из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных

Минимальный уклон принят 0, максимальный - 80 тысячных, исключительный – 100 тысячных. На улицах с малыми уклонами (0-4 тысячные), не обеспечивающих водоотвод, предусматривается пилообразный продольный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах. По улицам с проезжей частью, построенной в насыпи, водоотвод осуществляется открытым способом по кюветам.

4.2. Схема ливневой канализации

В настоящее время в городе отсутствует система организованного водоотвода. Водоотвод с городской территории намечается организовать с помощью развитой сети закрытых и открытых водотоков. Первичными водоприемниками будут бордюрные лотки внутри микрорайонных проездов, по которому поверхностные стоки поступят в лотки проезжих сетей улиц и затем в дождеприемные колодцы дождевой канализации. Магистральные коллекторы дождевой канализации выполняются из железобетонных труб, начальная глубина заложения коллектора 1,6 м. На улицах с проезжей частью, построенной в насыпи, водоотвод осуществляется самотеком по кюветам в пониженных местах рельефа.

Водоприемником дождевых и талых вод является р. Белая. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, предусматривается устройство очистных сооружений. Проектом предполагается устройство очистных сооружений ливневой канализации закрытого типа. Производительность очистных сооружений уточняются расчетами на последующих стадиях проектирования.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории:

- благоустройство оврагов – 12 га;

- ливневая канализация – 9 км;

- очистные сооружения – 2 комплекса.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1 Внешний транспорт.

Железнодорожный транспорт

Настоящим генеральным планом предусмотрено сохранение железнодорожной ветки, обслуживающей промышленные предприятия.

Определены линии регулирования застройки с учетом возможных границ территорий обслуживания и развития железнодорожных путей.

В соответствии с программой развития транспортной инфраструктуры республики проектом предусмотрена трасса строительства новой железной дороги по направлению г.Пермь с организацией пассажирской станции.

Автомобильные дороги и транспорт.

Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений на них, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей с учетом доведения технических характеристик до нормативных параметров дорог и мостовых сооружений в соответствии с запроектированными категориями автомагистралей.

При проектировании сети автомобильных дорог предусмотрено строительство обходов – объездных дорог для прохождения грузового и транзитного движения транспорта.

Учитывая техническое состояние искусственных сооружений в проекте предусмотрены как реконструкция искусственных сооружений, находящихся сегодня в неудовлетворительном состоянии, так и строительство новых мостов через водные препятствия при трассировке новых участков автомобильных дорог.

Существующие вводы в город внешних дорог проектом сохраняются без изменений.

Проектом предлагается:

1) строительство объездной дороги «Уфа-Бирск» со стороны восточного въезда из г.Уфа;

2) соответственно перевод дорог, проходящих по территории ГП Г.БЛАГОВЕЩЕНСК в разряд городских улиц: дорога федерального  значения Уфа-Бирск; дорога межмуниципального значения - Благовещенск — Бедеева Поляна; дороги муниципального значения Благовещенск — Каменная Поляна, Благовещенск — Ошмянка, Благовещенск — Новотурбаслы,

3) проектом предлагается усовершенствование дороги местного значения Репная поляна — Николаевка.

Предусматривается дальнейшее развитие междугороднего и пригородного автобусного сообщения.

5.2.Городские улицы и дороги.

В основу проектной структуры улично-дорожной сети положено создание удобных транспортных и пешеходных связей между жилыми образованиями и основными местами трудового и культурно-бытового тяготения.

В проекте принята следующая классификация улиц и дорог:

Дороги (до первого пересечения с городской улицей):

-дорога республиканского значения;

-дорога муниципального (местного) значения;

Магистральные улицы:

-магистральные улицы общегородского значения регулируемого двухстороннего движения;

-магистральные улицы общегородского значения регулируемого одностороннего движения;

-магистральные улицы районного значения регулируемого движения (пешеходно-транспортная)

-улицы местного значения в жилой застройке;

-другие (пешеходные улицы и дороги, парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки).

Примечание: С целью повышения пропускной способности существующей улично-дорожной сети генеральным планом предлагается реконструкция улиц в соответствии с рекомендуемыми параметрами.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м;

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Вдоль магистральных улиц общегородского значения при необходимости обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали следует предусматривать боковые проезды шириной не менее 7м.

Городская улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественными центрами, производственными территориями, объектами рекреации и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Классификация улично-дорожной сети приведена в нижеследующей таблице.

Показатели уличной сети в границах ГП г.Благовещенск

(магистральные улицы и дороги).

Таблица а)

| № п/п | Наименование | Параметры в красных линиях (не менее) | Протяженность (м) | Число полос движения в обоих направлениях (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения |
|  | А. Регулируемого двухстороннего движения |  |  |  |
| 1 | Ул. Бирский тракт | 100 | 13258 | определяется на последующих стадиях проектирования |
| 2 | Ул. 50 лет Октября (от ул. Бирского тракта до ул. Чапаева) | 60 | 1774 | -«- |
| 3 | Ул. 50 лет Октября (от ул. Бирского тракта до объездной улицы) | 60 | 2804 | -«- |
| 4 | Ул. Пролетарская ( до ул. 50 лет Октября ) | 26, 30 | 1663 | -«- |
| 5 | Проектируемая (от ул. Пролетарской до ул. Бирского тракта) | 80 | 4592 | -«- |
| 6 | Ул. Седова (от ул. Бирского тракта до туп Седова) | 40,60 | 1107 | -«- |
| 7 | Проектируемая (от ул. Бирского тракта до д. Сунеевки) | 60 | 3045 | -«- |
| 8 | Проектируемая (от юж. части д. Сунеевки до объездной дороги) | 50 | 871 | -«- |
| 9 | Проетируемая (от ул. Бирского тракта до д. Сунеевки) | 60,80 | 4388 | -«- |
| 10 | Объездная (от продолжения ул. 50 лет Октября до пересечения с продолжением ул. Российской) | 60 | 2124 | -«- |
| 11 | Объездная (от пересечения с продолжением ул. Российской до верх. Левой границы микрорайона «Северный О» | 40, 60 | 4852 | -«- |
| 12 | Проектируемая ( от правой нижний границы микрорайона «Северный Ж» до Объездной) | 50 | 1817 | -«- |
|  | Б. Регулируемого одностороннего движения |  |  |  |
| 13 | Ул. Седова (от туп. Седова до ул. 50 лет Октября) | 20, 25 | 1990 | -«- |
| 14 | Ул. Демьяна Бедного (от туп. Седова до ул. 50 лет Октября) | 20 | 1864 | -«- |
| 15 | Туп. Седова | 15 | 187 | -«- |
| 16 | Ул. 50 лет Октября (от ул. Коммунистической до ул. Чапаева) | 20 | 1487 | -«- |
| 17 | Ул. Коммунистическая (от ул. 50 лет Октября до ул. Чапаева) | 25 | 342 | -«- |
| 18 | Ул. Чапаева | 20 | 1282 | -«- |
|  | ИТОГО |  | 49447 |  |
| Магистральные улицы районного значения |
| 19 | Ул. Шоссейная | 60 | 2318 | -«- |
| 20 | Ул. Братьев Першиных |  | 1650 | -«- |
| 21 | Ул. Старикова (соединяющая ул. Шоссейную и ул. Бр. Першиных) | 40 | 830 | -«- |
| 22 | Ул. Демьяна Бедного (от ул. Бирского тракта до туп. Седова) | 30, 40 | 720 | -«- |
| 23 | Ул. Чехова | 40 | 507 | -«- |
| 24 | Ул. Комарова (до ул. Седова) | 40 | 506 | -«- |
| 25 | Ул. Карла Маркса-проектируемая | 40 | 2601 | -«- |
|  | Проектируемая от ул. Бирского тракта до ул. К. Маркса) |  | 994 | -«- |
| 26 | Проектируемая ( от ул. К.Маркса до пересечения улиц Чехова и братьев Першиних) | 40 | 421 | -«- |
| 27 | Ул. Старикова (до ул. Кирова) | 20, 30 | 2275 | -«- |
| 28 | Проектируемая ( от ул. Шоссейной доул. Бирского тракта) | 30 | 645 | -«- |
| 29 | Ул. Коммунистическая (от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября) | 25 | 592 | -«- |
| 30 | Проектируемая (от ул. Карла Маркса до ул. Качкаева) |  | 324 | -«- |
| 31 | Ул. Коммунистическая (от ул. Качкаева до ул. Чапаева) | 25 | 580 | -«- |
| 32 | Ул. Качкаева | 15, 20 | 725 | -«- |
| 33 | Ул. Пролетарская | 15 | 100 | -«- |
| 34 | Ул. Лобастого | 20 | 600 | -«- |
| 35 | Ул. Кирова (до Коммунистической) | 20, 40 | 2662 | -«- |
| 36 | Ул. Заречная | 29 | 488 | -«- |
| 37 | Проектируемая (продолжение ул. Заречной) | 25 | 247 | -«- |
| 38 | Проектируемая Грузовая от ул. Бирского тракта до пересечения муниципальной дороги и ул. городского значения) | 50 | 2669 | -«- |
| 39 | Ул. Бирская (от ул. Тополиной до ул. Центральной) | 30 | 795 | -«- |
| 40 | Ул. Кооперативная (до ул. Гостинной) | 20 | 728 | -«- |
| 41 | Проектируемая (продолжение ул. Бирской от ул. Тополиной до ул. Бирский тракт) | 30 | 1623 | -«- |
| 42 | Ул. Гостинная (до ул. Центральной) | 20 | 117 | -«- |
| 43 | Ул. Центральная (от ул. Гостинной до ул. Бирский тракт) | 30, 40 | 690 | -«- |
| 44 | Ул. Школьная (ее продолжение до ул. К.Маркса-проектируемой) | 20,30,40 | 1411 | -«- |
| 45 | Проектируемая (от проект. улицы п.42 до ул. Кооперативной) | 30 | 913 | -«- |
| 46 | Ул. Раздольная (от ул. Бирский тракт до пересечения с ул. общегод. значения) | 30 | 2238 | -«- |
| 47 | Проектируемая в широтном направлении (от ул. Бирский тракт до восточной границы м-на «Северный Р» | 40 | 701 | -«- |
| 48 | Проектируемая в широтном направлении (от западной границы м-на «Северный Н» до восточной границы м-на «Северный Л» | 40 | 2385 | -«- |
| 49 | Проектируемая в широтном направлении (от юго-вост. границы м-на «Северный Д» до юго-запад. границы м-на «Северный Г» | 20 | 1908 | -«- |
| 50 | Проектируемая в меридиональном направлении (от ул. Бирский тракт до северо-западной границы м-на «Северный М» | 40 | 2176 | -«- |
| 51 | Проектируемая в меридиональном направлении (от юго-запад. границы м-на «Северный Н» до м-на «Северный Р» | 40 | 1205 | -«- |
| 52 | Проектируемая в диагональном направлении ( от юго-западной границы м-на «Северный П» до объезной улицы) | 60 | 1401 | -«- |
| 53 | Ул. Абызова проектируемая (от ул. Бирский тракт до пересечения с диагональной улицей) | 40, 50 | 3473 | -«- |
| 54 | Проектируемая в меридиональном направлении (от улицы общегор. Значения до юго-восточ.границы м-на «Северный Ж» | 50, 60 | 1280 | -«- |
| 55 | Проектируемая | 60 | 998 | -«- |
| 56 | Проектируемая в меридиональном направлении (продолжение ул. Российской до объздной улицы) | 40, 50 | 2637 | -«- |
| 57 | Проектируемая в широтном направлении (от проектируемой п.57 до улицы общегород. значения п.3) | 30 | 1476 | -«- |
|  | ИТОГО |  | 50285 |  |

5.3.Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30-минутную пешеходную доступность.

Движение маршрутных автобусов предусматривается по магистральным улицам и дорогам (см. ГД-4). Протяженность линии автобусных маршрутов составляет 36 км.

Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров. Автобусные остановки размещаются от 200 до 600м в основном возле объектов культурно-бытового обслуживания, возле мест приложения труда. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Перекрестки на пересечении магистральных улиц приняты регулируемые, остальные — саморегулируемые.

Количество подвижного состава рассчитано по укрупненным показателям.

АП = PN / 365LЗq тыс.пас./сут., где

P=300 поездок в год — маршрутная транспортная подвижность на расчетный срок;

N=37 тыс.чел. - население на расчетный срок;

LЗ=0,9 – коэффициент, учитывающий снижение поездок в зимний период;

q=0,95 — коэффициент, учитывающий, что в зимний период число перевозок будет осуществляться легковым транспортом.

АПРС = 300х37,0 / 365х0,9х0,95 = 35,57 тыс.пас./сут.

Работа транспорта:

АР = АП LСР / КП тыс.пас.км/сут., где

LСР — средняя дальность полной поездки;

КП = 1 - коэффициент пересадочности;

LСР = К 3√ F ,км, где

F — площадь населенного пункта;

К = 0,8 — коэффициент компактности территории;

LСР = 0,8 3√ 94,3 = 3,64 пас.км/сут.

АР 1оч. = 37,0х3,64 / 1 = 134,7 пас.км/сут.

Потребительское количество автобусов среднегодовой производительностью 1850 тыс.пас.км ( типа НефАз. ):

ПРС = 365х134,7/ 1850 = 27 ед.

Итого требуется 27 автобусов типа НефАз.

5.4.Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Общее количество автомобилей при населении 37 тыс. человек на расчетный срок составит:

АРС =37,0 х 350 = 12 950 авт.

5.4.1. Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

На расчетный срок в ГП г. Благовещенск гаражи-паркинги предусматриваются в секционной застройке:

18,9 тыс. чел. Х 350 а/м / 1000 чел.= 6115 м/мест.

Проектом предлагается разместить их в секционной застройке и в общественно-деловой зоне вдоль Бирского Тракта. Многоуровневые стоянки предусмотрены в северных микрорайонах при торговых центрах.

В целях экономии селитебных территорий и улучшения архитектурного облика города предлагается строительство многоэтажных гаражей-паркингов, подземных и надземных, и встроенных..

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной размещаются на территории усадеб.

Гаражи размещаются в коммунальных и производственных зонах, а также на обособленных площадках в пределах микрорайонов. Если на сегодняшний день преобладают гаражи боксового типа, то на расчетный срок предложено строительство многоуровневых стоянок.

Расчет кратковременных стоянок.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрены из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит на расчетный срок.

12950 х 0,7 = 9 065 м/мест.

Из них в жилых районах - 25 %, что составит 2266 м/мест.

В общественных центрах - 5%, что составит 453 м/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха - 15%, что составит

1359 м/мест.

В промышленно-коммунальной зоне - 25%, что составит 42266 м/мест.

5.4.2. Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок - из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей.

КРС = 12950:1200 = 10 ед.

В настоящее время в ГП Г.БЛАГОВЕЩЕНСК г. Благовещенск имеется две АЗС - одна на трассе Уфа Бирск, вторая в промзоне в восточной части города.

Недостающую АЗС проектом предлагается разместить севернее Арматурного завода.

В промзоне вдоль Бирского тракта также находится АГЗС.

Существующие СТО находятся в юго-восточной части города.

Количество постов на станции обслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей: 12 965:200=65 постов.

Недостающие СТО проектом предлагеается разместить в промзоне, на территории придорожного сервиса вдоль Бирского тракта и севернее микрорайона «Корпоративный».

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение города Благовещенск Республики Башкортостан, в основном, централизованно от Приуфимской ТЭЦ. Кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по развитой системе магистральных и распределительных сетей. Тепловые сети от Приуфимской ТЭЦ закольцованы между собой и разделены секционирующими задвижками. Система теплоснабжения – закрытая с подключением подогревателей горячего водоснабжения по двухступенчатой смешанной схеме.

Прокладка тепловых сетей по территории жилой застройки подземная, преимущественно в непроходных каналах, по территории промзон и свободной территории – надземная.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 150/70°С. Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет Благовещенский РТС ООО«БашРТС».

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| 1 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 473,7 | 108,75 | 51,5 | 6,2 | 18,9 | 732 | 13,8 | 71,5 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 428,1 | 108,75 | 46,6 | 5,6 | 19,8 | 732 | 14,5 | 66,6 |
|  | сущ. положение | 400,1 | 108,75 | 43,5 | 5,2 | 21,5 | 732 | 15,7 | 64,5 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 451,3 | 26,25 | 11,8 | 1,4 | 18,1 | 175,2 | 3,2 | 16,4 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 338,7 | 26,25 | 8,9 | 1,1 | 15,7 | 175,2 | 2,8 | 12,7 |
|  | сущ. положение | 227,9 | 26,25 | 6,0 | 0,7 | 12,2 | 175,2 | 2,1 | 8,8 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 925 |  | 63,4 | 7,6 | 37,00 |  | 17,0 | 88,0 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 766,8 |  | 55,4 | 6,7 | 35,50 |  | 17,2 | 79,3 |
|  | сущ. положение | 628 |  | 49,5 | 5,9 | 33,70 |  | 17,9 | 73,3 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 68,4 | 8,2 |  |  | 18,4 | 95,0 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 59,9 | 7,2 |  |  | 18,6 | 85,7 |
|  | сущ. положение |  |  | 53,5 | 6,4 |  |  | 19,3 | 79,2 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 59,0 | 7,1 |  |  | 15,8 | 81,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 51,6 | 6,2 |  |  | 16,1 | 73,9 |
|  | сущ. положение |  |  | 46,1 | 5,5 |  |  | 16,6 | 68,3 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 162,2 | 19,5 |  |  | 104,5 | 286,2 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 142,0 | 17,0 |  |  | 106,0 | 265,0 |
|  | сущ. положение |  |  | 126,7 | 15,2 |  |  | 109,8 | 251,8 |

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Подача газа в город Благовещенск осуществляется от АГРС №1 «Благовещенск», расположенной, АГРС №2 «Турушлы», АГРС №3 «Ново-Александровка».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | Сущ. положение | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |
|  |  | Сущ. положение | 1 очередь | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки при централизованном ГВС (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 21,5 | 19,8 | 18,9 | 2580,0 | 1121,7 | 2376,0 | 1033,0 | 2268,0 | 986,1 |
|  | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 12,2 | 15,7 | 18,1 | 3660,0 | 1663,6 | 4710,0 | 2047,8 | 5430,0 | 2360,9 |
|  | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 4330 | 5810 | 7310 | 20868,4 | 9937,4 | 28001,3 | 13334,0 | 36908,2 | 16776,5 |
|  | Итого |  |  |  | 27108,4 | 12722,7 | 35087,3 | 16414,8 | 44606,2 | 20123,4 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 28463,9 | 13358,9 | 36841,7 | 17235,6 | 46836,5 | 21129,6 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  |  | 1423,2 | 667,9 | 1842,1 | 861,8 | 2341,8 | 1056,5 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 1494,4 | 701,3 | 1934,2 | 904,9 | 2458,9 | 1109,3 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 68,3 | 73,9 | 81,9 | 35247,5 | 9555,3 | 37094,6 | 10342,2 | 40067,0 | 11466,5 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 251,8 | 265,0 | 286,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  |  | 65205,7 | 23615,5 | 75870,4 | 28482,6 | 89362,4 | 33705,4 |

Проектные решения

Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Проектом предусматривается закольцовка газопроводов высокого давления от АГРС «Благовещенск» и АГРС «Турушлы» между собой, что создает надежную систему газоснабжения города.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.  Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Современное состояние водоснабжения.

Назначение существующей системы водоснабжения г. Благовещенск - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, технологических нужд промышленных предприятий водой питьевого качества, а так же обеспечение необходимого противопожарного расхода воды.

Количество потребляемой воды за 2010 г. составляет 14 тыс.м3/сут.

Источники водоснабжения.

Централизованное обеспечение г.Благовещенск водой питьевого качества осуществляется подземными водами Изякского водозабора, расположенного на правом берегу р. Уфа — между притоками р. Уфа — р.Изяк и р.Уса в 3 км выше р.Изяк.

Водозаборные сооружения.

Эксплуатируемый водоносный горизонт Изякского водозабора — гравийно-галечные-песчаные отложения. По материалам поисково-разведочных работ общая производительность водозабора составляет 182 тыс.м3/сут.  Площадка водозабора расположена в 100-150 м от уреза воды, юго-западнее острова Лобовский. Водозаборные сооружения состоят из 8 скважин, глубиной по 20 м. После подъема вода подается на бактерицидную установку для обеззараживания, далее хоз-питьевая вода по водоводу 700 мм длиной 27,022 км поступает в резервуар чистой воды объемом 20 тыс.м3. Из напорного резервуара чистой воды питьевая вода по муниципальному водоводу диаметром 500 мм поступает в разводящую сеть города. Разводящая сеть включает в себя уличные сети, внутриквартальные и внутридворовые сети, водоразборные колонки. МУП «Водоканал» обслуживает 76,9 км водопроводных сетей, 167 шт водоразборных колонок, 1116 шт водопроводных колодцев, 1045 пожарных гидрантов, 302 шт задвижек. Средний физический износ составляет 80%. В том числе 38% сетей полностью отслужили свой нормативный срок. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Проектные предложения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- секционными многоквартирными жилыми домами оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.

Проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар). Резервы существующих водозаборов в полной мере удовлетворяют в потребностях водой населения и прочих предприятий на первую очередь строительства и на расчетный срок. Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001. Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования. Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду р.Белая. Полив осуществляется поливочными машинами. Удельные водопотребления приняты по таблице 1 СНиП 2.04.02-84* и составляют 200 л/сут на 1 человека, проживающего в малоэтажной индивидуальной застройке; 300 л/сут на 1 человека, проживающего в многоэтажной секционной застройке. Согласно примечаниям п. 2.1 СНиП 2.04.02-84* эти нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые в общественных зданиях. Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицах 1-2.

Таблица 1

Нормы водопотребления и расходы воды на 1 очередь строительства.

Таблица 2

Нормы водопотребления и расходы воды на расчетный срок.

Пожаротушение.

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемой сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*.

Согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* расчетное количество одновременных пожаров в каждом микрорайоне принято два с расходом воды на один пожар 25 л/с.

6.4. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Существующее положение.

Бытовые сточные воды от существующей жилой и общественной застройки в границах генерального плана самотеком отводятся в существующие канализационные сети, далее по напорным коллекторам поступают на муниципальные биологические очистные сооружения, эксплуатируемые МУП «Водоканал» г.Благовещенск, производительностью 25 тыс.м3/сут. В состав очистных сооружений входят решетки-дробилки, приемная камера, песколовки, первичные отстойники, аэротенки-смесители, вторичные отстойники, контактные резервуары, иловые карты.

Станция биологической очистки осуществляет очистку производственных сточных вод промышленных предприятий и хозяйственно-бытовых стоков жилого массива города и размещается к северу-западу от г.Благовещенск вниз по течению р.Белая. Очищенные сточные воды сбрасываются по коллектору протяженностью 3 км в р.Белая по рассредоточенному выпуску. Для контроля за качеством сточных вод на территории очистных сооружений расположена аналитическая лаборатория сточных вод и поверхностных вод. На балансе МУП «Водоканал» имеются три канализационные насосные станции, предназначенные для перекачки сточных вод от населения, пром.предприятий и организаций города на очистные сооружения.

Проектное решение.

Схема канализования территории в границах проекта планировки решена с учетом сложного рельефа местности и гидрогеологических условий площадки строительства. Производительность проектируемых и реконструируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования. Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки. Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*. Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицах 3-4.

Перечень основных мероприятий.

- Обеспечение бесперебойной работы всей системы канализации города;

- Расширение канализационных сетей;

- Реконструкция ветхих уличных, внутриквартальных сетей канализации с целью увеличения пропускной способности трубопроводов;

- Строительство новых канализационных насосных станций

Таблица 3 Нормы водоотведения и расходы стоков на 1 очередь строительства

Таблица 4 - Нормы водоотведения и расходы стоков на расчетный срок

6.5. Электроснабжение

Существующее положение

Основным источником электроснабжения города Благовещенск Республики Башкортостан является Приуфимская ТЭЦ.  По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов города относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующей ПС 110/35/6 кВ «Благовещенск» (2х25 МВА).

Проектом предусматривается реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Благовещенск» с увеличением ее номинальной мощности, заменой трансформаторов с 2х25 МВА на 2х40 МВА, для обеспечения проектной нагрузки.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Нагрузка на проектируемую территорию с разбивкой на жилой сектор и общественный сектор приведена в таблице:

|  | 1-я очередь строительства (2019г.) | Расчетный срок (2029г.) |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Нагрузка, кВт. Существующее положение (2009г.) | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка (с учетом 1-й очереди), кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Жилой сектор | 8448,7 | 1320,6 | 9769,3 | 2868,3 | 11317 |
| 2 | Общественный сектор | 6042,3 | 1130 | 7172,3 | 3169 | 9211,3 |
| Итого | 14491 | 2450,6 | 16941,6 | 6037,3 | 20528,3 |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

6.6.Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация города Благовещенск Республики Башкортостан осуществляется от:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| АТС-2 (Элком) | ул. Советская, 28 |
| АТС-3(БЭТО-01) | ул. Седова, 118/2 |
| КУС-1 | ул. Пролетарская, 28а |
| КУС-2 | ул. Лесная, 71а |

В границах города Благовещенск линии связи в основном в кабельной канализации и частично на опорах.

Проектное решение

Проект телефонизации микрорайона «Северный» города Благовещенск РБ выполнен на основании технических условий №11-59-2/539 от 17.05.2011 г.

Проектом предусматривается:

- Строительство 2-х отверстной телефонной канализации от существующего колодца №677 до секторов «И» между секторами «Е» и «Д» протяженностью примерно 600 м.(условно этот колодец обозначим цифрой №700);

- От колодца №700 предусматривается 2-х отверстная телефонная канализация до секторов: «Ж», «К» и «Р» с установкой КУС;

- Переход через Бирский тракт осуществляется методом прокола в районе расположения колодца №677;

- От АТС-3 до колодца №700 прокладывается по телефонной канализации ОКБ 0,22-24;

- От колодца №700 до КУС по телефонной канализации прокладывается ОКБ 0,22.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

Предварительное количество абонентов на 1-ю очередь и расчетный срок приведены в таблице.

|  | 1-я очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Максимально возможное количество абонентов на 2009 г.,шт. | Приращение, шт. | Всего, шт. | Приращение (с учетом 1й очереди), шт. | Всего, шт. |
| Жилой сектор | 12610 | 1950 | 14560 | 4260 | 16870 |
| Общественный сектор | 2522 | 390 | 2912 | 852 | 3374 |
| Итого: | 15132 | 2340 | 17472 | 5112 | 20244 |

При расчете генплана города Благовещенск Республики Башкортостан на 1-ю очередь нового строительства всего предполагается - 2340 телефонных номеров, на расчетный срок (с учетом 1-й очереди) нового строительства - 5112 телефонных номеров.

Проектом предусматривается строительство 9-ти контейнеров под размещение оборудования АТС. Места размещения контейнеров даны на схеме объектов инженерного обеспечения.

Проектом рекомендуется основные линейные сооружения проложить в грунте. Расчет произведен без учета телефонизации промышленных предприятий.

Телевидение и радиофикация

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования. Расчет количества радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество новых радиоточек будет составлять:

- на 1-ю очередь строительства - 2340 шт.

- на расчетный срок (с учетом 1-й очереди) - 5112 шт.

Прием телепередач проектируемой территории будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Проектом рекомендуется для приема радиовещания использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговых сетях.

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Предложения по охране окружающей среды ГП г.Благовещенск направлены на улучшение микроклимата города — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Охрана воздушного бассейна.

По данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан за 2018 год.

Показатели загрязнения атмосферы в городах республики

на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» за 2018 год

| Город | ИЗА | Примесь | СИ | Примесь | НП | Примесь | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенск | 1,6 | Взвешенные вещества формальдегид диоксид азота оксид азота оксид серы | 2,5 | Формальдегид | 1,4 | Формальдегид | Низкий |

Уровень загрязнения атмосферы во всех городах республики определяется, главным образом, концентрациями диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ. Случаев превышения концентраций выше 10 ПДК не зафиксировано.

В целом в течение 2018 года на территории республики преобладали

метеорологические условия, благоприятные накоплению вредных выбросов в

атмосфере. Количество дней, в которые объявлялись штормовые предупреждения об ожидаемых неблагоприятных метеоусловиях, для города Благовещенск в целом за год составило 200-202.

В городе Благовещенске наблюдения за качеством атмосферного воздуха

ведутся на 2 постах государственной наблюдательной сети за состоянием атмосферного воздуха. Станции подразделяются на «городские фоновые» в жилом районе (станция 2) и «промышленные» вблизи предприятий (станция 1). Деление является условным, так как застройка города и размещение предприятий не позволяет сделать четкого разделения районов. Уровень загрязнения воздуха низкий, ИЗА равен 2, определяется в основном концентрациями взвешенных веществ и формальдегида.

Средняя за год и максимальная из разовых концентраций диоксида серы ниже 1ПДК. Средняя за год концентрация диоксида азота составила 0,2 ПДК, и максимальная из разовых - 0,130 мг/м3, что также ниже допустимых нормативов. Средняя за год и максимальная из разовых концентраций оксида азота ниже 1ПДК. Средняя за год концентрация взвешенных веществ составила 0,7ПДК, максимальная из разовых – 1,2 ПДК. Средняя за год концентрация оксида углерода ниже 1ПДК, максимально – разовая концентрация зафиксирована на уровне 2,0 ПДК. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена составила 0,17 ПДК, максимально – разовая – 0,38 ПДК (сентябрь). Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,001 мг/м3, аммиака - ниже 1 ПДК, формальдегида – 0,006

мг/м3 или 0,6 ПДК (с учетом нормативов, действующих до июня 2014 г. – 2,0 ПДК). Максимальная из разовых концентраций сероводорода составила 1,6 ПДК, формальдегида - 2,5 ПДК. Максимальная из разовых концентрация аммиака ниже допустимых норм. Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников города Благовещенск и Благовещенского района составил 24,5 тыс. тонн.

В г. Благовещенск действует Благовещенская площадка АО «Полиэф»

(Нефтехимическая компания СИБУР) – крупнейший производитель терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России. Объем выбросов за 2018 год составил 2,479 тыс. тонн.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха от стационарных

источников вносят Приуфимская ТЭЦ филиала ООО «Башкирская генерирующая компания» (0,630 тыс. тонн), ОАО «Турбаслинские бройлеры», Благовещенский арматурный завод (ОМК). Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 3,3 тыс. тонн.

Предполагаемые санитарно-защитные зоны от действующих предприятий нанесены в графической части проекта (опорных планах).

Перечень предприятий, количество жилых домов, находящихся в СЗЗ и градостроительные меры по обеспечению необходимых санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице №70.

Экспликация промышленно-коммунальных территорий, объектов* и

размеры СЗЗ согласно СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03.

| №№ на плане | Наименование | СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Телевышка | 100 |
| 2 | КНС | 50 |
| 3 | Гаражи | 50 |
| 4 | ООО «Каменная мозаика» | 50 |
| 5 | Очистные сооружения | 100 |
| 6 | Арматурный завод | 100 |
| 7 | Кладбище | 300 |
| 8 | Склады | 50 |
| 9 | АБЗ | 500 |
| 10 | Промышленное предприятие | 50 |
| 11 | Орловское лесничество | 50 |
| 12 | ДРСУ | 50 |
| 13 | ПтицефСогласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и саабрика | 300 |
| 14 | ГО ЧС склад | 50 |
| 15 | Автодром | 50 |
| 16 | МП «Лессервис» («Эколесмонтаж») | 100 |
| 17 | РП «Сельхозтехника» («Сельмаш») | 300 |
| 18 | ЗАО «Эколес» | 100 |
| 19 | АГЗС | 100 |
| 20 | АЗС | 50 |
| 21 | ДАО «Газ-Сервис» | 50 |
| 22 | Промкомбинат | 100 |
| 23 | Лесопт | 50 |
| 24 | Электроподстанция | 300 |
| 25 | ОАО «Фурнитурный завод» | 100 |
| 26 | «Рост-Им» | - |
| 27 | Водонапорная башня | - |
| 28 | Авторемонт | 100 |
| 29 | Гофрокартонный завод. ООО «Перекресток» | 100 |
| 30 | Электромонтажное управление | 50 |
| 31 | Авторемонтная | 50 |
| 32 | ГУЖКХ | 100 |
| 33 | Биохимический комбинат | 300 |
| 34 | Приуфимская ТЭЦ | 300 |
| 35 | Производственное предприятие | 100 |
| 36 | Птицефабрика | 300 |
| 37 | ОАО «Полиэм» | 1000 |
| 38 | ЦТП | 50 |
| 39 | Насосная станция | 50 |
| 40 | Насосная станция | 50 |
| 41 | ОАО «Полиэф» | 1000 |
| 42 | ОАО «Полиэм» | 1000 |
| 43 | Промышленное предприятие | 100 |
| 44 | АБЗ | 500 |
| 45 | ФГУП БСК «Радон» | 100 |
| 46 | Полигон ТКО | 500 |
| 47 | Скотомогильник | 1000 |
| 48 | Автовокзал | 300 |
| 49 | Волготанкер РЭБ | 300 |
| 50 | Пожарное депо | 50 |
| 51 | Завод теплоизоляционных материалов «Минвата» | 1000 |
| 52 | Мебельная фабрика | 100 |
| 53 | ЗАО «Опытный завод Нефтехим» | 500 |

Размеры санитарно-защитных зон от промышленных предприятий  могут изменяться в процессе технологической реконструкции.

В санитарно-защитную зону попадает 62,1 га усадебной застройки. Из них 43,4 га  территорий отнесены к зоне запрещения нового строительства.

Основными загрязняющими веществами, контролируемыми на территории ГП г. Благовещенск, являются: углеводороды, взвешенные вещества, оксиды углерода, азота, формальдегид, фенол, сероводород, аммиак, сернистый газ. Кроме того, в атмосферном воздухе обнаруживалось содержание веществ, обладающих при ингаляторном воздействии канцерогенной опасностью: бензин, бенз(а)пирен, бензол, стирол, тетрахлометан, формальдегид, этилбензол.

По данным регионального информационного фонда социально-гигиенического  мониторинга, проводимого Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, возросли среднегодовые концентрации диоксида азота, бенз(а)пирена в 3,4 и 1,6 раза выше гигиенических нормативов. По бензину и взвешенным веществам среднегодовые концентрации не превышают нормативов. Мониторинг качества атмосферного воздуха регистрирует превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода, углеводородов на автомагистралях в зоне жилой застройки. Удельный вес проб с превышением до 2-5 ПДК за последние 3 года увеличился в 2 раза.

ГП г.Благовещенск занимает 5 место среди городов республики по объему выбросов загрязняющих веществ на одного человека. Крупнейшими загрязнителями воздуха являются Приуфимкая ТЭЦ, Благовещеский арматурный завод, ОАО «Полиэф», Полянское ЛПУ филиал ООО «Газпромтрансгаз».

По данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан за 2009 год, наибольший вклад - 2,888 тыс.т (64%) в загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками вносит предприятие электроэнергетики – Приуфимская ТЭЦ. По сравнению с предыдущим годом выбросы загрязняющих веществ на данном предприятии возросли в 1,5 раза, что связано с увеличением доли мазута в топливном  баланс.

ОАО «Полиэф» - единственный в России производитель терефталевой кислоты. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников данного предприятия составил 1,240 тыс.т.

Проектом предлагается на расчетный срок:

- выполнение, утверждение и постановка на кадастровый учет проектов санитарно-защитных зон предприятий всех классов опасности;

- выполнение, утверждение и постановка на кадастровый учет проекта объединенной санитарно-защитной зоны с учетом предприятий Северной промзоны ГО г.Уфа и предприятий промзоны восточной части  ГП г.Благовещенск;

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятий;

- проводить мониторинг состояний атмосферного воздуха;

- улов и обезвреживание выбросов вредных веществ от стационарных источников: сущ.- 80%, 1 очередь – 100%, Расч. Срок – 100%

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

- комплекс мероприятий по модернизации ТФК  мощностью 230 т. тн/год ОАО «Полиэф»

- проверка  эффективности  работы газопылеулавливающего оборудования.

- установка новой фильтровентиляционной установки от нового дробомета в старом корпусе ОАО «БАЗ»

- установка новой вытяжной вентиляции от сварочных аппаратов с очисткой воздуха (ОАО «БАЗ»)

Значительное поступление выбросов в атмосферный воздух и шумовой дискомфорт приходит от автомототранспортных средств с продуктами сгорания топлива.  Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 7,5 тыс.т (62,5%). Увеличение этого показателя на 1,2 тыс.т связано с ростом грузоперевозок.

Проектом предлагается на расчетный срок:

- вынос транзитного транспорта за пределы селитебных территорий позволит снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха. Проектом предложена  объездная  магистральная улица общегородского значения, соединяющая с севера а/м Благовещенск-Бирск и а/м Благовещенск - Бедеева Поляна.

- проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий. Проектируемая магистральная улица общегородского значения проходит в южной части города, соединяя его центр и а/м Уфа-Бирск.

- параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

6.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

а) Поверхностные воды.

Согласно Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 69-ФЗ ширина водоохранной зоны р. Белая составляет 200 м и р. Потехи – 100м и р.Чернский Лог- 50 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 50 м соответственно.

Согласно п.6 ст. 65 Водного кодекса РФ: «Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров».

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 8.2.22 СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»: при необходимости инженерной защиты о  подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Согласно ст. 65 и 67.1 Водного Кодекса РФ: в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

Станция биологической очистки осуществляет очистку производственных сточных вод промышленных предприятий и хозяйственно-бытовых стоков жилого массива города Благовещенска. МУП «Водоканал», г.Благовещенск - Затраты на выполнение мероприятий по капитальному ремонту отдельных элементов БОС составили 2,6 млн. руб.

Меры по охране водных ресурсов:

-  использование  системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- замена изношенных сетей, своевременных ремонт сетей;

- для оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой;

Принятые мероприятия позволят  уменьшить сброс загрязненных сточных вод.

А также проектом предлагается:

-устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими  режимами хозяйственной деятельности.

-устройство установленных мест для купания (пляжей) на берегах рек Потеха, Белая;

- озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

- мониторинг состояния поверхностных вод.

Мониторинг за качеством питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения города осуществляется в 1-ой точке, охватывающей Изякский водозабор, являющийся основным водоисточником, обеспечивающими питьевой водой население ГП г.Благовещенск.

б) подземные воды.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-  перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

-  оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-  строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

-  исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

-  организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

-  своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

-  осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Согласно СНиП 2.04.02-84*САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОН согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 2.04.02-84*

Поверхностные источники водоснабжения

(п.10.21.)Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п.14.4 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.22.)Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными наземными знаками и буями. Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением; при расположении их в судоходной части буи устанавливаются вне судового хода.

(п.10.23.)Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

(п.10.24.) На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей иобработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.25.) На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также ВОЗМОЖНЫХ изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

в) принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства СССР и союзных республик» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.26.) Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и кругах объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

(п.10.27.) В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в дополнение к требованиям п.п. 10.25 и 10.26 СНиП     2.04.02-84*:

- допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы;

- следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней;

- надлежит при наличии судоходства оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых сбросов, а дебаркадеры и брандвахты — оборудовать приемниками для сбора нечистот;

- запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе ширимой не менее 300 м расположение пастбищ.

(п.10.28.) На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п. 10.25 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.29.) В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются продление рубок леса главного и промежуточногопользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

(п.10.30.) При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Подземные источники водоснабжения

(п.10.31.) На территории первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны предусматриваться следующие санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.23 и 10.24. СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. На водозаборах подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию допускается не предусматривать.

На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а, б, г и 10.26. СНиП 2.04.02-84*.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором поясе зоны, кроме указанных в п. 10.32 СНиП 2.04.02-84*, следует включать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также

ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

(п.10.34.) На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения следует предусматривать следующие санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а; 10.26, б и 10.33 СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. При использовании защищенных подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается в пределах третьего пояса зоны размещение объектов, указанных в п. 10.26, б СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.35.) Санитарные мероприятия во всех поясах зоны подрусловых водозаборов и участков поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, должны приниматься такими же, как для поверхностных источников водоснабжения.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

-рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

-введение специальных режимов использования;

-изменение целевого назначения;

-защиту от загрязнения шахтными водами;

-соблюдение мероприятий программы управления;

-строительство мусороперерабатывающего предприятия по проекту, прошедшему  экологическую экспертизу;

-борьба с эрозией и оврагообразованием;

-вынос за пределы селитебных территорий транзитного грузового автомобильного транспорта и опасных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Одним из направлений охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Территории, занятые оврагами, включены в систему зеленых насаждений общего пользования, незначительная их часть попадает на территории, отводимые под жилую застройку.

Благоустройство оврагов, отводимых под зеленые насаждения общего пользования, включает:

- засыпку отвершков для прекращения дальнейшего роста оврага;

- каптаж родников с отводом и использованием для питьевых и поливочных нужд;

- устройство гасителей энергии в виде запруд из наброски камня или земляных плотин;

- во избежание размыва дна предусматривается прокладка железобетонных лотков.

Овраги, попадающие в зону жилой застройки, подлежат засыпке, с предварительной прокладкой по дну дренажных труб.

Для благоустройства сохраняемых оврагов предусматривается частичная планировка склонов, дополнительные посадки древесно-кустарниковой растительности. Кроме того, организация отвода поверхностных стоков будет препятствовать дальнейшему обрушению береговых склонов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Проектом предусмотрен перевод части лесов  и лугов в черте города в категорию лесо-лугопарков. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющих средоохранное и средоформирующее значение.

7.4. Защита от электромагнитного излучения.

Источниками электромагнитного излучения в городе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 КВ, 35 КВ. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 КВ - 20 м, для ВЛ 35 КВ - 15 м. Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от типа трансформаторов. Проектом приняты: от электроподстанции на территории Приуфимской ТЭЦ, от ПС «Благовещенской», «Турбаслинской» и «И. Полянской»— 300 м.

Проектом предлагается:

- при необходимости вынос с существующих селитебных территорий ЛЭП 10,35,110 КВ или вынос жилых домов из коридоров ЛЭП.

- Сельхозугодья, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.

- Выполнение проектов санитарно-защитных зон предприятий энергоснабжения.

7.5. Санитарная очистка территории.

### Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития сельского поселения в соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что граждане России имеют право на благоприятную окружающую среду, необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии, в том числе управление отходами.

Политика в сфере управления отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТКО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории поселения являются территории домовладений, проезжие части улиц населенных пунктов, парки, скверы общественного пользования, территории для отдыха населения, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселений включает:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора),

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации,

- уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий,

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в сельском поселении являются:

- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых коммунальных и биологических отходов;

- строительство новых скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация существующего полигона ТКО с учетом последующей рекультивации территорий;

- старые и заполненные скотомогильники и ямы Беккери подлежат консервации;

- в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с посл. изм. и доп.) индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды.

Проектные решения Генерального плана учитывают положения основных нормативных, правовых и

законодательных документов:

1) В соответствии со статьей 13 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998г  "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

2) Согласно п.8 ст. 12 ФЗ № 89-ФЗ захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Перечень видов отходов, в состав которых входят

полезные компоненты, захоронение которых запрещается

| N п/п | Наименование группы видов отходов, включающих виды отходов, захоронение которых запрещается | Сроки и условия применения запрета на захоронение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лом и отходы черных металлов | с 01.01.2017 |
| 2. | Лом и отходы, содержащие цветные металлы | с 01.01.2017 |
| 3. | Отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть | с 01.01.2017 |
| 4. | Отходы бумаги и картона | с 01.01.2018 |
| 5. | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | с 01.01.2018 |
| 6. | Отходы продукции из термопластов (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 7. | Отходы стекла и изделий из стекла (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 8. | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 9. | Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 10. | Отходы несортированные, включающие виды, указанные в пунктах 1 - 9 настоящего перечня | с 01.01.2024 |

3) В составе Генерального плана учтены решения «Территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Башкортостан», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан №480 от 03.11.2016г. Территориальная схема обращения с отходами Республики Башкортостан (далее – Территориальная схема) определяет принципы, направления и механизмы реализации создания эффективной системы комплексного управления отходами на территории субъекта Российской Федерации. Одной из ведущих задач благоустройства территории является проведение мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарного состояния муниципальных образований (далее – МО) и создание благоприятной среды обитания. Благоприятная среда обитания для жителей МО оценивается по состоянию основных составляющих природной среды: воздух, почва, качество водных объектов. Недостаточность сооружений для обезвреживания коммунальных отходов, несвоевременная очистка жилых массивов от коммунальных отходов, недостаточная укомплектованность предприятий, занимающихся вывозом отходов, специализированным автотранспортом является причиной микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки, что приводит к накоплению токсичных веществ в почве и, в конечном итоге, создаёт реальную угрозу здоровью населения. Организация и совершенствование эффективной системы управления отходами – длительный и сложный процесс. Реализация данной Территориальной схемы позволит заложить основы для создания современной технологичной системы обращения с отходами, ориентированной в направлении максимальной утилизации и минимального захоронения отходов.

Территориальная схема разработана в соответствии с документами территориального планирования и состоит из следующих разделов: нахождение источников образования отходов; количество образующихся отходов; целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов; места накопления отходов; объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; схема потока отходов, в том числе информация о зонах деятельности региональных операторов.

4) Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

В рамках государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. № 61 (в ред. от 14.04.2015) предусмотрено развитие системы управления отходами производства и потребления на территории Республики Башкортостан, что позволит к 2020 году увеличить долю использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов I-IV классов опасности до 72%. Указанная программа содержит подпрограмму «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления в Республике Башкортостан», задачи которой состоят в следующем:

- ликвидировать объекты размещения отходов, не отвечающие требованиям законодательства;

- развить инфраструктуру по обезвреживанию и переработке отходов.

5) Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Правилами установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Согласно п.4 Правил обращения с ТКО на территории субъекта РФ обеспечивается региональными операторами в соответствии с:

- региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО;

- территориальной схемой обращения с отходами, на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране

окружающей среды при обращении с отходами:

1)Сбор и удаление ТКО

Централизованный сбор и вывоз ТКО с территории поселения на расчетный период  планируется обеспечивать региональным оператором,  в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами.

В течение 2008 г. На свалку поступило 20 700,494 т. отходов IV и V классов опасности, из них использовано в качестве изолирующего слоя (для предотвращения возгорания) 5624,906 т, использовалось для растопки печей (древесные отходы) 31,48 т.

На полигон принимаются коммунальные отходы населения города и предприятий (организаций) различных форм собственности, а также часть производственных отходов (IV-V классов опасности) промышленных предприятий.

До настоящего времени не завершено строительство нового типового полигона ТКО, начатое в 2006 г. по проекту ГУП проектно-изыскательного института «Башгипродхоз». Территория нового полигона расположена вблизи от существующего. Площадь полигона  твердых коммунальных отходов  составляет 86 910 м2 = 8,69 га. Вместимость – 470,5 тыс. м3  и на 1 очередь – 162,9 тыс. м3.  Три очереди заполнения полигона. Максимальная высота в уплотненном состоянии 18,70 м.

Срок эксплуатации – 17 лет, в т.ч. 1 очередь – 6 лет.

Проектом принят односменный режим работы полигона с продолжением смены 8 часов. Количество рабочих дней – 300.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

  - действующий полигон ТКО

| Сокращённое наименование юридического лица | Адрес юридического лица | Адрес фактического нахождения объекта | Номер в ГРОРО | Наименование объекта | Дата инвентаризации | Назначение ОРО | Площадь объекта, м2 | Проектная мощность, куб.м. | Вместимость (проектная), т | Размещено, куб.м | Размещено, т | Год ввода в эксплуатацию | 2-ТП размещено в 2014г. | 2-ТП размещено в 2015г. | Наличие ГЭЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Вторресурс» | 453430, Республика Башкортостан, г.Благовещенск, ул. Коммунистическая, 12 | Республика Башкортостан, Благовещенский район, 3-й км автомобильной дороги «Благовещенск-Павловка-Красная Горка | 02-00078-З-00164-27022015 | Полигон ТБО | 29.12.2014 | Захоронение отходов | 87717 | 182030 первая очередь; 492500- общая | 145624 | 243000 | 110400 | 14.07.2014 | нет | 14041,99 | Имеется |

Несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. №УГ-310 от 23.09.2019г «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» планируются к ликвидации до 2024г.

  - Сведения о мусоросортировочных комплексах на территории ГП г.Благовещенск

| Эксплуатирующая организация | Место расположения | Тип объекта | Мощность объекта, тыс. т/год | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Вторресурс» | Республика Башкортостан, Благовещенский район | Сортировка ручным способом, строящийся | 30 | 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Собинова, 22 |

Организация, осуществляющая централизованный сбор и вывоз ТКО с территории поселения – МУП «Спецавтохозяйство по уборке территории г.Уфы».

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Согласно Приложения II СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов с учетом формы накопления отбросов на 1 жителя составляет:

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год | на 1 чел/год | всего в год |
| Твердые: |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом* | 190 | 7030 тыс. кг | 900 | 33300 тыс. л |
| от прочих жилых домов | 300 | 11100 тыс. кг | 1100 | 40700 тыс. л |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 10360 тыс. кг | 1400 | 51800 тыс. л |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)** | - | - | 2000 | - |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 185 тыс. кг | 8 | 296 тыс. л |
| Итого |  | 10545 тыс. кг |  | 52096 тыс. л |

*   - численность населения на расчетный срок – 37 000 жителей.

** - данный вид отходов ликвидируется в процессе строительства бытовой канализации.

На расчетный срок предусмотрено полное канализование малоэтажного индивидуального жилого фонда.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов.

В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

37000 чел.х50кг/год = 1,85 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО.

В настоящее время не организован селективный сбор отходов от населения в городе. По данным регионального фонда социально-гигиенического мониторинга из 6 пунктов по раздельному сбору вторсырья в 2008 г. на сегодняшний день функционируют только 3 пункта.

В проекте предлагается раздельный сбор отходов, который осуществляется посредством:

- установки специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создания на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья;

-организации передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

-создания органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор отходов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности. Порядок накопления ТКО выполнять в соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", статьей 5 Закона Республики Башкортостан "Об отходах производства и потребления", в целях реализации полномочий Республики Башкортостан по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов и постановлением Правительства Республики Башкортостан №25 от 22.01.2018г «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан».

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания.

Морфометрический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расч. Срок 10,55 т.т. год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27 | 2,8485 |
| Бумаги, картон | 30 | 3,165 |
| Дерево | 3 | 0,3165 |
| Метал черный | 3,5 | 0,3693 |
| Металл цветной | 0,5 | 0,0528 |
| Текстиль | 6 | 0,633 |
| Кости | 1 | 0,1055 |
| Стекло | 6 | 0,633 |
| Кожа, резины | 4 | 0,422 |
| Камни, штукатурка | 2 | 0,211 |
| Пластмасса | 5 | 0,5275 |
| Прочие | 2 | 0,211 |
| Состав менее 1,5 мм | 10 | 1,055 |
| Итого | 100 | 10,55 |

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания.

В усадебной и блокированной застройке мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

1. контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

2.контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

3.конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

Вывоз ТКО за пределы территории и утилизация.

Сборники для ТКО устанавливаются для секционной и блокированной застройки с учетом крупногабаритных отходов, объектов культурно-бытового обслуживания, для усадебной застройки мусор хранится на приусадебном участке.

По проекту «Полигон ТКО в г. Благовещенске Благовещенского района РБ»  ГУП Проектно-изыскательского института «Башгипроводхоз» от 2004 г  удельная норма накопления ТКО принята 1,94 м3/год (согласно справки Благовещенского государственного инспектора от 27.09.2004 г). С учетом тенденции к росту удельного накопления ТКО по объему до 3% в год , удельная норма накопления ТКО на 1 жителя принята 2 м3/год.

Пгод = 37000чел.х2,0 м3 = 74000 м3

Расчет количества контейнеров.

Бкон = ПгодхTхК1/(365хV) х 1,05, где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Списочное число контейнеров Ботн. х К2, который равен 1,05, учитывающей число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон = [74000 м3 х 1 х 1,25/ (365 х 0,75)] х 1,05 = 338шт. (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Крупногабаритные отходы и обычные коммунальные отходы в сумме составляют 10,545+1,85 =12,395 тыс.т./год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит 12,395 т.т. Х 0,05 га = 0,61975 га.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р = (Т общ. – То - Тпз)/Тп, где:

Тобщ. – продолжительность смены, час. Т0бщ= 8 часов.

ТПЗ – время, затраченное в гараже подготовительные работы, час. Тпз=0,5 часа

То - время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час. Т0=0,5 часа.

Тп = продолжительность одного цикла работы мусоровоза, час. Тп = 2 часа

Р = (8-0,5-0,5) / 2 = 4 рейса

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле:

Псут. = РхЕ, где

Р – число рейсов в сутки.

Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Псут. = 4 х 7,5= 30 м3

М=74000/(365х30х0,8)=74000/8760= 8,45~9 мусоровозов

В настоящее время для транспортировки ТКО в городе имеется 5 мусоровозов производительностью 7,5 м3 и предприятием МУП «Полигон» обслуживается 75 контейнеров.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Закрытие существующего полигона осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды. Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.

Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Вопрос о капитальном строительстве на закрытых полигонах без вывоза свалочного грунта решается после проведения соответсвующих исследований.

2) Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

3) Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

4) Утилизация ртутьсодержащих ламп

Среди актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с загрязнением среды обитания ртутью и ее соединениями. Это обусловлено, с одной стороны, широким использованием и периодическим выходом из строя разно-образных ртутьсодержащих изделий (люминесцентных и ртутных ламп, термометров, гальванических элементов и других приборов) на предприятиях, в быту, здравоохра-нении, транспорте, в дошкольных, учебных и научных учреждениях, а с другой сторо-ны очень высокой токсичностью ртути.

Согласно действующим в нашей стране экологическим и гигиеническим норма-тивам предельно допустимые концентрации (ПДК) ртути в воздухе составляют 0,0003 мг/м3, в почве – 2,1 мг/кг.

18 сентября 2010 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года N 681, регулирующее порядок обращения с отработавшими свой срок люминесцентными лампочками.

Предприниматели обязаны заключать договора со специальной компанией, занимающейся вывозом таких отходов. Граждане обязаны сдавать лампы в управляющую компанию по месту жительства.

Список близлежащих пунктов приема ртутьсодержащих ламп, ртутных градусников, ртутьсодержащих приборов:

- Государственное унитарное предприятие «Табигат» Республики Башкортостан  (ГУП «Табигат» РБ) при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 102, тел.: (347) 252-06-19, факс: (347) 248-26-80; tabigat@bk.ru, http://www.tabigat.ru/;

- Стерлитамакский филиал «Табигат», г. Стерлитамак;

- НИИ «БЖД», г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12/1, каб.114б Тел.: (347) 228-76-76, 228-68-76;

- ООО «НАПТОН», г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37 к.3 - офис 206, 207; 2 этаж; БЦ Капитал, тел.: (347) 290-13-04, факс: (347) 291-11-06, моб. тел.: 8-917-777-05-00, http://www.napton.ru napton@mail.ru.

5) Ликвидация свалок, не отвечающих требованиям законодательства. 	Свалки на момент разработки генплана на стадии рекультивации. Проектом предусмотрена ликвидация свалок до 2024г путем рекультивации в два этапа:

1.технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

2.биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

ПЕРЕЧЕНЬ отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Башкортостан

1.Древесные отходы: древесные отходы, отходы обработки и переработки древесины, отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами, отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины, отходы шпона натуральной чистой древесины, отходы щепы натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины, изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства, опилки и стружки натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами, прочие отходы обработки и переработки древесины, разнородные древесные отходы, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

2. Макулатура: отходы бумаги и картона, отходы бумаги и картона незагрязненные, отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные, отходы бумаги от резки и штамповки, отходы картона от резки и штамповки, обрезь гофрокартона, отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные, отходы упаковочной бумаги незагрязненные, отходы упаковочного картона незагрязненные, отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, срыв бумаги и картона, отходы печатной продукции (черно-белая печать), отходы печатной продукции (цветная печать), бумажные фильтры неиспользованные, брак, прочие незагрязненные отходы бумаги и картона, прочие отходы бумаги незагрязненные, прочие отходы картона незагрязненные, прочие отходы гофрокартона незагрязненные.

3.Отходы черного металла: лом и отходы черных металлов, свечи зажигания автомобильные отработанные, лом и отходы, содержащие чугун, лом и отходы, содержащие чугун, лом чугунный несортированный, лом чугунный в кусковой форме, тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие чугун в кусковой форме, опилки чугунные незагрязненные, стружка чугунная незагрязненная, лом и отходы, содержащие сталь, лом и отходы, содержащие сталь, лом стальной несортированный, лом стальной в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали, опилки стальные незагрязненные, стружка стальная незагрязненная, лом и отходы, содержащие углеродистую сталь, лом стали углеродистых марок несортированный, лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок, опилки стали углеродистых марок незагрязненные, стружка стали углеродистых марок незагрязненная, лом и отходы, содержащие легированную сталь, лом легированной стали несортированный, лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат легированной стали, опилки легированной стали незагрязненные, стружка легированной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь, лом оцинкованной стали несортированный, лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная потерявшая потребительские свойства,  отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме, опилки оцинкованной стали незагрязненные, стружка оцинкованной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие луженую сталь, лом луженой стали несортированный, лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме, опилки луженой стали незагрязненные, стружка луженой стали незагрязненная, отходы стальных электродов, остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы, лом черных металлов несортированный, лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, железные бочки, потерявшие потребительские свойства, отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме, опилки черных металлов незагрязненные, стружка черных металлов незагрязненная.

4.Отходы цветного металла: лом и отходы цветных металлов, лом и отходы, содержащие цветные металлы, лом и отходы, содержащие алюминий,  лом алюминия несортированный, лом алюминия в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие алюминий в кусковой форме, отходы, содержащие алюминиевую фольгу, отходы, содержащие листовой прокат алюминия, опилки алюминиевые незагрязненные, стружка алюминиевая незагрязненная, лом и отходы, содержащие свинец, лом свинца несортированный, лом свинца в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие свинец в кусковой форме, опилки свинцовые незагрязненные, стружка свинцовая незагрязненная, свинцовые пластины отработанных аккумуляторов, лом и отходы, содержащие медь, лом меди несортированный, лом меди в кусковой форме незагрязненный, провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие медь, несортированные, отходы, содержащие медь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат меди, стружка медная незагрязненная, лом и отходы, содержащие цинк, лом цинка несортированный, лом цинка в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие цинк, несортированные, отходы, содержащие цинк в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат цинка, стружка цинка незагрязненная, лом и отходы, содержащие никель, лом никеля несортированный, лом никеля в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие никель в кусковой форме, опилки никеля незагрязненные, стружка никеля незагрязненная, лом и отходы, содержащие олово, лом олова несортированный, лом олова в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, отходы, содержащие олово, несортированные, отходы, содержащие олово в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат олова, опилки оловянные незагрязненные, стружка оловянная незагрязненная,  лом и отходы, содержащие титан, лом титана в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие титан в кусковой форме, стружка титана незагрязненная, лом и отходы, содержащие хром, отходы, содержащие хром, несортированные, отходы, содержащие хром в кусковой форме, опилки хрома незагрязненные, стружка хрома незагрязненная, лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные, лом и отходы свинца с примесями или загрязненные, лом и отходы меди с примесями или загрязненные, лом и отходы цинка с примесями или загрязненные, лом и отходы никеля с примесями или загрязненные, лом и отходы олова с примесями или загрязненные, лом и отходы титана с примесями или загрязненные, лом и отходы хрома с примесями или загрязненные, лом и отходы сплавов цветных металлов, лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов,  лом и отходы, содержащие медные сплавы, лом медных сплавов несортированный, лом мед ных сплавов в кусковой форме, отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов,  опилки медных сплавов незагрязненные, стружка медных сплавов незагрязненная, лом и отходы, содержащие бронзу, лом бронзы несортированный, лом бронзы в кусковой форме, отходы, содержащие бронзу в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат бронзы, опилки бронзы незагрязненные, стружка бронзы незагрязненная, лом и отходы, содержащие латунь, лом латуни несортированный, лом латуни в кусковой форме, отходы, содержащие латунь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат латуни, опилки латуни незагрязненные, пыль латуни незагрязненная, скрап латуни незагрязненный, стружка латуни незагрязненная, лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные, лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные, лом и отходы латуни с примесями или загрязненные, лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный.

5.Ртутьсодержащие отходы: отходы, содержащие ртуть, изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть, ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак, ртутные термометры отработанные и брак.

6.Отработанные масла: отходы синтетических и минеральных масел, синтетические и минеральные масла отработанные, масла моторные отработанные, масла автомобильные отработанные, масла дизельные отработанные, масла авиационные отработанные, масла индустриальные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы, масла компрессорные отработанные, масла турбинные отработанные, масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены.

7.Нефтешламы: синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства, остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства, остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства, остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства, остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства, остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансформаторных масел, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства, остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства, остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства, остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства, остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства, остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства, шламы нефти и нефтепродуктов, шлам нефтеотделительных установок, шлам шлифовальный маслосодержащий, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти, отходы при добыче нефти и газа

8.Отходы полимерных материалов: отходы полимерных материалов, затвердевшие отходы пластмасс, отходы твердых сложных полиэфиров, шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства, отходы формовочных масс (тёрмбреактивной пластмассы) затвердевшие, шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной, отходы затвердевшего полиэтилена, отходы полиэтилена в виде лома, литников, отходы полиэтилена в виде пленки, полиэтиленовая тара, поврежденная, отходы затвердевшего полипропилена, отходы полипропилена в виде лома, литников, отходы полипропилена к виде пленки, отходы затвердевших эгролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы), отходы твердых сополимеров стирола, отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС), отходы целлулоида, отходы целлофана, отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе), отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс.

9.Отходы РТИ: отходы резины, включая старые шины, твердые отходы резины, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства, обрезки резины, отходы гранулированной резины, резиновая крошка, резиновый скрап, шины пневматические отработанные, камеры пневматические отработанные, покрышки отработанные, покрышки с тканевым кордом отработанные, покрышки с металлическим кордом отработанные, резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак), резинометаллические отходы, резинометаллические изделия, отработанные.

10.Отработанные аккумуляторы: электрическое оборудование, приборы, устройства и их части, отходы аккумуляторов, аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом.

11.Отработанный электролит: отходы неорганических кислот, кислоты аккумуляторные, отработанные, кислота аккумуляторная серная отработанная.

12.Текстиль: отходы текстильного производства, производства волокон, отходы целлюлозного волокна, отходы смешанного волокна, обрезь валяльно-войлочной продукции, отходы тканей, старая одежда, обрезки и обрывки тканей шерстяных, обрезки и обрывки тканей льняных, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных, обрезки и обрывки тканей смешанных.

13.Стеклобой: стеклянные отходы, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп).

14.Отходы содержания животных и птиц: помет птичий, помет куриный свежий, помет куриный перепревший, навоз, навоз от крупного рогатого скота свежий, навоз от крупного рогатого скота перепревший, навоз конский свежий, навоз конский перепревший, отходы костей животных и птицы, отходы костей животных, отходы костей птицы, отходы щетины, отходы внутренностей животных и птицы, отходы внутренностей крупного рогатого скота, отходы внутренностей мелкого рогатого скота, отходы внутренностей птицы, отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы, отходы мяса животных и птицы, отходы крови животных и птицы, отходы перьев и пу ха, содержимое желудка и кишок (каныга), отходы от убоя диких животных, отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных, отходы конского волоса, отходы рогов и копыт, отходы скорлупы яичной, скорлупа от куриных яиц, отходы от переработки мяса животных, отходы кишок от переработки мяса животных, отходы от производства консервов из мяса животных, отходы желатина, отходы от переработки мяса птиц, отходы от производства консервов из мяса птиц, отходы шкур, мехов и кожи, отходы шкур, мездра, спилок сырой при обработке шкур, спилок желатиновый при обработке шкур, шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки, отходы мехов.

15.Отходы добывающей промышленности: отходы при добыче торфа, отходы при добыче рудных полезных ископаемых, отходы при добыче нерудных полезных ископаемых, прочие отходы добывающей промышленности.

16.Отходы химического происхождения: отходы химического происхождения, отходы оксидов, гидрооксидов, солей, гальванические шламы, отходы кислот, щелочей, концентратов.

Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

| № п/п | Наименование фракций | Описание | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично | Идет на производство новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов |
| 2 | Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30 – 60 % синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала |
| 3 | Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50 – 80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков) | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.) |
| 4 | Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя – цветное стекло | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов |
| 5 | Черный металл | Бытовой черный металлолом на 70 % представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2 – 2 % от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25 % по массе | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5 % энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки» |
| 6 | Цветной металл | Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0,62 %. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0,6 % |  |
| 7 | Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешана с мелкими фракциями стекла, пластика | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста |
| 8 | Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2,5 %) и заготовительной ценности не представляет. Около 0,5 % от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины |
| 9 | Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями | – |
| 10 | Отсев | Заготовительной ценности не представляют | Заготовительной ценности не представляют |

Извлечение вторичного сырья из ТКО возможно тремя различными способами:

1) развитием системы селективного сбора отходов посредством установки контейнеров для различных фракций отходов: бумага (картон), стекло, пластик, железо, садовые отходы, прочие отходы;

2) развитием системы селективного сбора посредством создания передвижных и стационарных пунктов приема вторсырья и приемно-заготовительных баз;

3) извлечения вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах.

Выбор метода извлечения вторичных ресурсов для муниципальных районов и городских округов осуществляется региональным оператором. При этом основным критерием выбора метода для регионального оператора являются указанные целевые показатели утилизации ТКО.

8) Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории хозяйств и практически не вывозятся. Биологические отходы вывозятся в скотомогильники и ямы Беккери. На территории  отсутствуют скотомогильники.

9) Отходы производства. Сложившаяся на территории поселения ситуация по образованию, использованию и захоронению отходов производства и потребления продолжает оставаться в числе актуальных, так как они являются основными источниками загрязнения почвы. Состояние системы утилизации, переработки и захоронения промышленных отходов и ТКО обостряют неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в Республике Башкортостан. В ГП г. Благовещенск функционирует 52 предприятия, в результате деятельности которых образуются промышленные отходы и количество их с каждым годом увеличивается. Полигон промышленных отходов имеется только на ОАО «Полиэф».

10) Территории специального назначения. По расчетам, в перспективные сроки строительства, для города Благовещенска для организации захоронений необходима площадь 9,3 га, этим требованиям, а также санитарно-гигиеническим, соответствует кладбище в западной части города. Проектом предлагается расширение данного кладбища.

В связи с близким расположением к жилой застройке, проектом на 1 очередь предлагается организация мемориального парка с уменьшением санитарно-защитной зоны до 50 м на месте кладбища в центральной части города около Нижнего пруда р. Потехи.

Выводы

Проектом предлагается следующая система генеральной очистки территории ГП Г.БЛАГОВЕЩЕНСК:

- Проектом предлагается организация сбора твердых коммунальных отходов по планово-регулярной системе и вывоз их на полигоны для обеззараживания.

- Строительство зданий и сооружений жилищно-коммунального назначения.

3)  Проектом предусматривается полное канализование территории. До этого момента утилизация жидких отходов предполагается на существующих очистных сооружениях.

4) Ликвидация существующего полигона ТКО, рекультивация территории, строительство нового полигона ТКО, усовершенствование технологии по сбору и утилизации ТКО и скотомогильников.

5) Утилизация отходов на существующем и проектируемом полигоне ТКО только IY, Y-го класса опасности. Размещение отходов I-III класса производится по договорам со специализированными организациями имеющие лицензию на прием данных отходов.

6) Организация эффективно действующей системы управления муниципальными отходами (бытовыми отходами и отходами объектов культурно-бытового обслуживания) невозможна без разработки системы санитарной очистки населенных пунктов каждой категории отходов, а именно:

Твердых и жидких коммунальных отходов; Древесных отходов (веточных масс); Снежных масс; Строительных отходов; Отходов лечебно-профилактических учреждений; Биологических отходов; Отходов потребления автотранспортных средств; Ртутьсодержащих и других токсичных отходов потребления, опасных для здоровья населения; Отходов садово-дачных массивов; Крупногабаритных отходов.

7) Генеральная схема очистки территории ГП г.Благовещенск на момент проектирования находится в стадии разработки.

8) В соответствии с РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» на 2011-2020 годы проектом предлагается строительство мусоросортировочного завода на территории, сопредельной с вновь строящимся полигоном ТКО.

7.6. Радиационная обстановка.

Полномочия субъектов Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности определены статьей 6 Федерального закона  «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями) от 9 января 1996г. № 3-ФЗ и Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями) от 24 ноября 1995г. № 170-ФЗ.

Радиационная обстановка в республике в целом остается удовлетворительной и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Анализируя результаты контрольно-надзорной деятельности за условиями эксплуатации техногенных и медицинских источников ионизирующего излучения, а также проводимых в республике исследований за состоянием среды обитания и жизнедеятельности населения, можно констатировать, что в 2008 году радиационная обстановка не отличалась по основным показателям от предыдущих лет и была обусловлена естественными природными источниками ионизирующего излучения и медицинскими рентгенорадиологическими исследования.

Фоновое значение радиоактивного загрязнения почвы, обусловлены глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов, для территории республики в 2003-2008 гг. не превышали по Цезию 137-3,7 кБк/м2, по Стронцию 90 – 1,85 кБк/м2.

Наибольший вклад в коллективную дозу облучения населения республики вносят природные источники ионизирующего излучения (77,6%) и медицинские источники ионизирующего излучения (22,5%). Вклад глобальных выпадений, аварийных загрязнений и других техногенных источников ионизирующего излучения (без медицинских) составило около 0,15 % (от эксплуатации источников ионизирующего излучения около 0,02%)

Проведенные в 2004-2008 годах исследования проб воздуха, почвы, воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание радионуклидов не выявили не одного случая превышения гигиенических нормативов.

На территории ГП г. Благовещенск захоронение РАО осуществляется на «Благовещенском филиале» «ПТО» ФГУП «РосРАО».

«Благовещенский филиал» «ПТО» эксплуатирует три  хранилища для твердых радиоактивных отходов (ТРО), хранилище жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

Категория радиационного объекта – II.

Отделение работает с закрытыми источниками. Поэтому класс работ отсутствует.

Сброс радионуклеидов  в атмосферу,  в водные объекты  и на рельеф местности  за 2009 г не производились.

Среднегодовая мощность эквивалентной зоны внешнего излучения на границе санитарно-защитной зоны 0,11 мкЗв/час.

Годовые дозы облучения персонала – лица, работающие с техногенными источниками( группа А) и лица, находящиеся по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников (группа Б).

| Группа персонала | Чесленность, Чел. | Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в диапазоне | Средняя индвид. Доз, мЗВ/год | Коллективная доза, Чел-Зв/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мЗв/год |  |  |
|  |  | 0-1 | 1-2 | 2-5 | 5-12,5 | 12,5-20 | 20-50 | более 50 |  |  |
| Группа А | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,28 | 0,0039 |
| Группа Б | 14 | Менее 1 мЗв/год (расчетные данные) |

Численность населения, проживающего в зоне наблюдения: 22183 человек.

Радиационная обстановка на объектах «Благовещенский филиал» «ПТО» ФГУП «РосРАО» контролируется специалистами предприятия с привлечением лаборатории радиационного контроля ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» и специалистов Московского научно-производственного объединения «Радон».

Предотвращение радиационного загрязнения окружающей среды является важным элементом технологических процессов эксплуатации этих объектов на предприятиях. Предприятием выполняется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, позволяющих обеспечить сохранение нормальной радиационной обстановки.

Глава VIII. Проектные предложения по реализации генерального плана. Первая очередь строительства.

Проектные предложения развития г.Благовещенск на срок до 2029г.

таблица а)

| №№ | Мероприятия | Сроки реализа-ции | Инвестиции | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка инвестиционного проекта развития г.Благовещенск на период до 2029г. | 2011г. | Городской бюджет |  |
| 2 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий микрорайонов «Северный -Ж», «Северный - И» и кварталов в центре города. | 2011- 2015гг. | Городской бюджет и средства инвесторов- застройщиков |  |
| 3 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий микрорайонов: «Северный -Л», «Северный - М», «Северный -Н», «Северный -О», «Северный - П» | 2015- 2019гг. | « |  |
| 4 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий промышленных зон. | 2011- 2019гг. | « |  |
| 5 | Разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий, совершенствование системы мониторинга окружающей среды | 2011- 2019гг. | Средства предприятий, городской и республиканский бюджеты |  |
| 6 | Разработка проекта реконструкции исторического центра | 2015- 2019гг. | Городской бюджет и средства инвесторов- застройщиков | С учётом налоговых льгот |
| 7 | Разработка проектов планировки территорий, прилегающих к городской магистрали | 2015- 2019гг. | Городской бюджет и средства инвесторов- застройщиков |  |
| 8 | Разработка проектной документации по строительству объездной железной дороги | 2019- 2029гг. | Федеральный и республиканский бюджеты |  |
| 9 | Разработка проектов и строительство дорог, объездных дорог, путепроводов, развязок, пешеходных переходов | 2010- 2029гг. | Городской и республиканский бюджеты |  |
| 10 | Строительство жилых, социальных, культурно-бытовых и коммунальных объектов. Благоустройство и озеленение города. | 2010- 2029гг. | Городской и республиканский бюджеты, средства частных застройщиков |  |
| 11 | Вынос предприятий из исторического центра и жилых зон | 2010- 2029гг. | Городской бюджет, средства инвесторов |  |
| 12 | Реконструкция существующих и проектирование новых сетей инженерного обеспечения | 2010- 2029гг. | Городской бюджет |  |
| 13 | Разработка проектов благоустройства оврагов и прудов | 2010- 2029гг. | Городской бюджет |  |
| 14 | Инвентаризация существующей сети ливневой канализации, проектирование новых систем. Строительство очистных сооружений ливневой канализации | 2010- 2029гг. | Городской бюджет |  |
| 15 | Внедрение современных систем очистки бытовых и промышленных стоков | 2010- 2029гг. | Городской бюджет, средства промышленных предприятий |  |
| 16 | Совершенствование технологических процессов, внедрение новых технологий, в т.ч. сокращение водопотребления на промышленных предприятиях | 2010- 2029гг. | Средства промышленных предприятий |  |
| 17 | Организация береговой полосы вдоль всех рек, организация городских пляжей | 2010- 2029гг. | Городской бюджет |  |
| 18 | Озеленение проектируемых рекреационных и санитарно-защитных зон | 2010- 2029гг. | Городской бюджет и средства предприятий |  |

Первая очередь строительства выделена как этап реализации генерального плана сроком до 2019г. (10лет).

При расчете объемов строительства на 1 очередь учтены объемы ежегодного ввода жилья.

На первую очередь предлагаются территории микрорайона «Северный -Ж» и «Северный - И» и объекты повседневного обслуживания. На расчетный срок предлагается строительство объектов районного и городского значения.

Ориентировочная стоимость строительства на селитебных территориях на 1 очередь рассчитана по укрупненным показателям.

Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь

таблица б)

| Наименование | Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 3886,4 |
| 2. Культурно-бытовое строительство | 1943,2 |
| 3. Инженерное обеспечение и улицы | 1943,2 |
| Итого | 7772,8 |

Для реализации проектных решений необходима разработка инвестиционного проекта на весь период реализации генерального плана, как целостного инвестиционно-градостроительного документа, состоящего из отдельных инвестиционных комплексов с указанием внешних связей, периодов, стоимости и условий реализации. Инвестиционный проект должен иметь обоснование по требуемым ресурсам и ожидаемым результатам, с правилами регулирования отношений между местными органами власти и инвесторами.

Глава IX. Баланс территорий. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Современ- ное состояние на 2008г. | Первая очередь строительства 2019г. | Расчетный срок 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Территория |  |
|  | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах, всего | га/м2 на чел. | 9326,4 2767 | 9326,4 2627 | 9326,4 2521 |
|  | то же | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Общая площадь земель промышленного назначения | га/ % | 20,5/ 0,2 | 20,5/ 0,2 |  |
|  | Общая площадь земель в установленных проектом границах г.Благовещенск | га/ % | 9305,9/ 99,8 | 9305,9/ 99,8 |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | - жилые зоны | га/% | 752,9/8,0 | 891,4/9,6 | 1043,9/11,2 |
| 1.1.1 | из них: секционная многоквартирная застройка, всего, в том числе: | -//- | 87,0/1,0 | 95,0/1,0 | 112,2/1,2 |
|  | 2-3 этажная застройка | га | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
|  | 4-5 этажная застройка | -//- | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
|  | 9-ти и более этажная застройка | -//- | 23,7 | 31,7 | 48,9 |
| 1.1.2 | индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками (в том числе блокир.) | га/% | 665,9/7,0 | 796,4/8,6 | 931,7/10,0 |
| 1.2 | - общественно деловые зоны | -//- | 53,5/0,6 | 73,6/0,8 | 114,5/1,2 |
| 1.3 | - производственные зоны | -//- | 731,5/7,9 | 774,9/8,3 | 875,3/9,4 |
| 1.4 | - улицы | -//- | 1200,2/12,9 | 1265,6/13,6 | 1445,6/15,5 |
| 1.5 | - коллективные сады | -//- | 106,8/1,1 | 98,7/1,1 | 38,6/0,4 |
| 1.6 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.) | -//- | 20,7/0,2 | 40,0/0,4 | 71,0/0,8 |
| 1.6.1 | - то же на 1 жителя | м2 | 6 | 11 | 19 |
| 1.7 | - леса | га/% | 584,1/6,3 | 584,1/6,2 | 584,1/6,2 |
| 1.8 | - лесопарки | -//- | - | - | 297,7/3,2 |
| 1.9 | - санитарно-защитное озеленение | -//- | - | 143,0/1,5 | 1526,0/16,4 |
| 1.10 | -прочие озелененные территории | -//- | 3261/35,0 | 3161/33,9 | 1500,0/16,1 |
| 1.11 | - водоёмы | -//- | 343,0/3,7 | 343,0/3,7 | 343,0/3,7 |
| 1.12 | - зоны специального назначения | -//- | 9,4/0,1 | 9,4/0,1 | 9,4/0,1 |
| 1.13 | - кладбища | -//- | 17,3/0,2 | 17,3/0,2 | 26,7/0,3 |
| 1.14 | - прочие территории | -//- | 2246,0/24,0 | 1924,4/20,6 | 1450,6/15,5 |
| 2 | Население |
| 2.2 | Численность населения, всего | тыс.чел. | 33,7 | 35,5 | 37,0 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения (средние) - прирост | чел/год | +28 | +70 | +106 |
| 2.3 | Показатели миграции населения (средние) - прирост | -//- | +98 | +100 | +70 |
| 2.4 | Возрастная структура населения | тыс.чел/% | 33,7/100,0 | 35,5/100,0 | 37,0/100,0 |
|  | - дети до 15 лет | -//- | 5,8/17,2 | 6,1/17,2 | 6,4/17,3 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -//- | 22,8/67,7 | 23,7/66,8 | 24,3/65,7 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -//- | 5,1/15,1 | 5,7/16,0 | 6,3/17,0 |
| 2.5 | Численность занятого населения – всего | тыс.чел/% | 11,04/32,8 | 18,37/51,7 | 20,01/54,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | - в материальной сфере | тыс.чел/% от занятого насел. | 6,69/19,9 | 10,47/29,5 | 11,2/30,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность | тыс.чел. | 5,09 | 5,1 | 5,6 |
|  | строительство | тыс.чел. | 0,04 | 0,04 | 0,1 |
|  | сельское хозяйство | тыс.чел. | 0,54 | 0,65 | 0,7 |
|  | прочие | тыс.чел. | 0,48 | 4,68 | 4,8 |
| 2.5.2 | - в обслуживающей сфере | тыс.чел./% | 4,35/ 12,9 | 7,9/ 22,2 | 8,8/ 23,8 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.кв./квартир, тыс.шт. | 628,0/ 12,61 | 766,8/ 14,56 | 925,0/ 16,82 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс.кв.м/% | 117,8/18,8 | 37,4/4,9 | - |
|  | - частной собственности | -//- | 510,2/81,2 | 729,4/95,1 | 925,0/100,0 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Из общего жилищного фонда: секционная многоквартирная застройка, всего | -//- | 400,1/8,28 | 428,1/8,75 | 473,7/9,51 |
| 3.2.2 | индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками | -//- | 180,7/3,35 | 291,5/4,83 | 404,1/6,33 |
| 3.2.3 | блокированные с участками | -//- | 47,2/0,98 | 47,2/0,98 | 47,2/0,98 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% |  | 2,7/0,05 | 2,7/0,05 | - |
| 3.3.1 | Убыль жилищного фонда | -//- | - | 2,7/0,05 | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв./квартир, тыс.шт | 628,0/12,61 | 628,0/12,61 | 625,3/12,56 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего | -//- |  | 138,8/1,95 | 299,7/4,26 |
| 3.5.1 | в том числе: секционная многоквартирная застройка, всего | -//- | - | 28,0/0,47 | 48,3/0,81 |
| 3.5.2 | индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками | -//- | - | 110,8/1,48 | 112,6/1,5 |
| 3.6 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
| 3.6.1 | - на свободных территориях | -//- | - | 138,8/1,95 | 112,6/1,5 |
| 3.6.2 | - за счет реконструкции существующей застройки | -//- | - | - | 48,3/0,81 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/ чел | 18,6 | 21,6 | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
|  | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 1306/39 | 1656/47 | 1816/49 |
|  | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | -//- | 4661/138 | 5501/155 | 6590/178 |
|  | Предприятия бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. | раб.мест | 240/7 | 280/8 | 333/9 |
|  | Предприятия розничной торговли – всего/1000 чел. | кв.м. торг.пл. | 19941*/407 | 20191*/412 | 20691*/422 |
|  | Предприятия общественного питания(в т.ч. закрытая сеть ) –всего/1000 чел. | мест | 5802/172 | 5852/165 | 5902/160 |
|  | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. | мест | 654/20 | 654/19 | 925/25 |
|  | Спортивные залы – всего/1000 чел. | кв.м. | 5240/156 | 5456/154 | 5920/160 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
|  | - общегородские магистрали | км | см.гл.6 | см.гл.6 | 49,447 |
|  | - районные магистрали | -//- | п.6.2. | п.6.2. | 50,285 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 100 жителей) | автомобилей |  |  | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водопотребление – всего | тыс.куб.м/сут | н.д. | 14,3 | 14,5 |
| 6.2 | Водоотведение | -//- | н.д. | 11,8 | 11,9 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | тыс.кВт.ч/год | 14,49 | 16,94 | 20,53 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Тыс.Гкал/год | 251,8 | 265,0 | 286,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа – всего | млн.куб.м/год | 66,2 | 75,87 | 89,36 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Благоустройство оврагов | га | - | - | 12 |
|  | Ливневая канализация | км | - | - | 9 |
| 6.7 | Общее количество кладбищ | га | 17,3 | 17,3 | 26,7 |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 7.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (Башкортостанстат) | тыс.т/год | 3,3 | 3,3 | - |
|  | в т.ч. улов и обезвреживание | -//- | 2,3 | 3,3 | - |
| 7.2. | Сбор загрязненных вод | млн.куб.м. | 5,3 | 4,0 | - |
| 8 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 7772,8 |  |

Примечание: * - с учетом обслуживания населения района.

Глава X. Проектные предложения по выделению границ города Благовещенск в составе административных границ ГП г.Благовещенск.

10.1. Проектные предложения по выделению границ города Благовещенск в составе административных границ ГП г.Благовещенск.

Проектом предлагается в составе административных границ ГП г.Благовещенск выделить территорию города Благовещенск, а также территории производственного назначения.

# Text boxes

несанкционированная свалка ТКО

55.056794 с.ш.

56.026093 в.д.

несанкционированная свалка ТКО

55.072259 с.ш.

56.036490 в.д.